FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/95/2009 –

pakiet nr 4 - Defibrylatory - 2 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 2 defibrylatorów wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametr oferowany - oświadczyć TAK/ NIE oraz podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa | Tak |  |
| 2. | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J | Tak |  |
| 3. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20 | Tak |  |
| 4. | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | Tak |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
| 6. | Defibrylacja półautomatyczna | Tak |  |
| 7. | Ekran monitora - kolorowy | Tak |  |
| 8. | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | Tak |  |
| 9. | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | Tak |  |
| 10. | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 11. | Ciężar max. 7,0 kg | Tak |  |
| 12. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 13. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | Tak |  |
| Monitorowanie EKG |
| 14. | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | Tak |  |
| 15. | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. | Tak |  |
| Stymulacja przezskórna |
| 16. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
| 17. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 150 imp./min. | Tak |  |
| 18. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 170 mA | Tak |  |
| Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2) |
| 19. | Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100 % | Tak |  |
| 20. | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | Tak |  |
| 21. | Czujnik wielorazowego uzytku typu „klips na palec” | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK”lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																														                            	…………………………………….

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).