zał.2

| Lp. | PARAMETR | WYMÓG | OPIS OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010, fabrycznie nowy. | Tak podać |  |
| 2 | Posiada odpowiednie pozwolenie do użytkowania w jednostkach służby zdrowia , posiada certyfikat CE | TAK załączyć |  |
| 3 | Producent i dystrybutor | TAK podać |  |
| 4 | Bezkontaktowy pomiar wielkości oraz ilości komórek śródbłonka | TAK |  |
| 5 | Mozliwość oceny hexagonalnej komórek, szablony porównawcze od 1000 do 3000 komórek/mm2 | TAK |  |
| 6 | Obszar fotografii 0,25 mm x 0,5 mm | TAK |  |
| 7 | Fotografia przy oświetleniu oka światłem flesza | TAK |  |
| 8 | Wewnetrzny punkt fiksacyjny z możliwością wyboru położenia - pomiar centralny lub minimum cztery położenia peryferyjne | TAK |  |
| 9 | Pomiar wielkości rogówki tachymetria | TAK |  |
| 10 | Odległość robocza głowicy aparatu od oka 25 mm | TAK |  |
| 11 | Automatyczne ustawienie poziomu aparatu oraz automatyczne wykonanie zdjęcia śródbłonka | TAK |  |
| 12 | Badanie jakościowe i ilościowe z możliwością zapisu cyfrowego | TAK |  |
| 13 | Dopuszcza się urządzenie stacjonarne lub montowane na lampie szczelinowej typu HAAG STREIT | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie i laptop w zestawie | TAK |  |
| 15 | Badanie automatyczne oraz ręczne | TAK |  |
| 16 | Cyfrowa archiwizacja | TAK |  |
| 17 | Badanie bezkontaktowe | TAK |  |
| 18 | Pachymetria bezkontaktowa w zestawie , w cenie urzadzenia | TAK |  |
| 19 | Powiększenie optyczne min 150 x | TAK podać |  |
| 20 | Pamięcć obrazów min. 5 zdjęć dla każdego oka | TAK |  |
| 21 | Elementy dodatkowe: stolik podnoszony elektrycznie na kółkach, videoprinter, oprogramowanie | TAK |  |
| 22 | Gwarancja min. 3 lata | Tak podać |  |
| 23 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
| 24 | Dostęp do części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 25 | Przeglądy okresowe – 1 na rok w okresie trwania gwarancji- bezpłatne | TAK |  |
| 26 | W załączeniu podać referencje użytkowników w Polsce | TAK |  |
| 27 | Szkolenie obsługi po uruchomieniu z wydaniem certyfikatów | TAK |  |