| Lp | Wymagane warunki techniczno-użytkowe karetki transportowej | Oferowana wartość (tak/nie, opis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typu furgon, zamknięty o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego, parametry przedziału medycznego wysokość min. 180cm, Długość min. 270cm Szerokość min. 170cm |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej |  |
| 3. | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wejście ze stopniem zewnętrznym, wysuwanym mechanicznie lub automatycznie przy otwieraniu drzwi |  |
| 5. | Stopień tylny stanowiący zderzak ochronny |  |
| 6. | Lakierowanie w kolorze białym |  |
| 7. | Centralny zamek + pilot |  |
| 8. | Szyba przednia i dwie szyby w tylnych drzwiach podgrzewane |  |
| 9. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów w kabinie kierowcy |  |
| 10. | Koło zapasowe zamontowane w sposób nie powodujący zmniejszenia prześwitu pomiędzy podwoziem a podłożem |  |
| 11. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą stałą |  |
| 12. | Wysokoprężny z turbodoładowanie, min. 4 cylindrowy o pojemności powyżej 1900 cm3 |  |
| 13. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 5 biegów do przodu i bieg wsteczny |  |
| 14. | Napęd na koła przednie lub 4x4 |  |
| 15. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS |  |
| 16. | Hamulec ręczny działający niezależnie od systemu głównego |  |
| 17. | Hamulce tarczowe |  |
| 18. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulowaną kierownicą |  |
| 19. | Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik, dotyczy również przedziału medycznego |  |
| 20. | Nagrzewnica w przedziale medycznym |  |
| 21. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału med. Umożliwiający niezależnie ogrzanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury /webasto/ |  |
| 22. | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca możliwość wymiany powietrza w czasie postoju pojazdu |  |
| 23. | Klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy z regulacją temperatury i siły nadmuchu wyposażona w termostat |  |
| 24. | W pomieszczeniu dla pacjenta min. trzy podłączenia 12V |  |
| 25. | Sygnalizacja świetlno-dzwiękowa wykonana zgodnie z obowiązującymi normami polskimi |  |
| 26. | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej w przedniej części dachu |  |
| 27. | Standardowe oznaczenie typu karetki na bokach ambulansu i drzwiach |  |
| 28. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy i częstotliwości zgodnie z obowiązującymi normami dla pojazdów ratowniczych |  |
| 29. | Instalacja do radiostacji wraz z antenami |  |
| 30. | Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |
| 31. | Gaśnica w przedziale medycznym |  |
| 32. | Radio |  |
| 33. | Komplet opon radialnych letnich lub uniwersalnych |  |
| 34. | Światła przeciwmgielne przednie |  |
| 35. | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego |  |
| 36. | Dwa fotele + jedno miejsce leżące z możliwością złożenia siedziska do oparcia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia oraz zagłówki, regulowany kąt oparcia. Jeden fotel zamontowany tyłem do kierunku jazdy. |  |
| 37. | Ściany boczne, sufit, półki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, niepalnego i nietoksycznego, bez ostrych krawędzi w kolorze białym |  |
| 38. | Na ścianach bocznych zestawy ergonomicznych zamykanych szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów w czasie jazdy, w tym jedna szafka z wyjmowanymi pojemnikami zamykana na klucz (na lekarstwa) |  |
| 39. | Wzmocniona podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków, zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu. |  |
| 40. | Centralna instalacja tlenowa z ciśnieniomierzem zamontowanym na stałe i możliwością podłączenia minimum 2 butli wymiennych |  |
| 41. | Dwa gniazda poboru tlenu |  |
| 42. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi niż 4 punkty ze światłem rozproszonym |  |
| 43. | Miejsce mocowania dla dwóch butli po 1000l tlenu każda i jednej butli przenośnej |  |
| 44. | Rok produkcji ambulansu 2003 rok lub później Świadectwa homologacji (załączyć do oferty) Przebiegi między przeglądami samochodu, co min. 20.000 km. |  |

…………………………………………………………..

(pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)