Pakiet 2			                                                                         załącznik 2

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyfrowy aparat USG |
| 1 | Ilość kanałów przetwarzania min. 57000. | Tak, podać |  |
| 2 | Ilość gniazd podłączenia głowic minimum 3. | Tak, podać |  |
| 3 | Medyczny monitor LCD wysokiej rozdzielczości, min.1280x1024 pixeli kolorowy, o przekątnej min. 19", na wysięgniku, z możliwością regulacji położenia. Składanie i mechanizm blokujący na wypadek transportu. Poziomy/ pionowy kąt patrzenia w zakresie +/- 170˚. | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres częstotliwości pracy aparatu 1-18 MHz. | Tak, podać |  |
| 5 | Dynamika systemu > 212 dB. | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna głębokość pola obrazowego minimum 30 cm. | Tak, podać |  |
| 7 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego i obrazu z archiwum minimum 8 razy. | Tak, podać |  |
| 8 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, CF, PW jednym przyciskiem. | Tak |  |
| 9 | Pamięć CINE do zapamiętywania obrazów w prezentacji B, minimum 4000 obrazów . | Tak, podać |  |
| 10 | Prędkość odświeżania obrazu w trybie B- mode minimum 2000 klatek/ sekundę | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość ustawienia min.8 ogniskowych. | Tak, podać |  |
| 12 | Interaktywna redukcja szumów ultrasonograficznych współpracująca na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler. | Tak |  |
| 13 | Obrazowanie ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (krzyżowe) w trakcie nadawania i odbioru współpracująca na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler - min. 7 kątów. | Tak, podać |  |
| 14 | Doppler spektralny z automatycznym obrysem, wyznaczaniem parametrów na żywo i na zatrzymanym spektrum. | Tak, podać |  |
| 15 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym minimum 1-15 mm . | Tak, podać |  |
| 16 | Doppler kolorowy z funkcją automatycznej optymalizacji oraz z możliwością regulacji uchylności pola Dopplera kolorowego w zakresie minimum +/- 20 stopni. | Tak, podać |  |
| 17 | Power Doppler z mapami kierunkowymi Obrazowanie z kodowaniem kontrastu. | Tak |  |
| 18 | Doppler Ciągły (CWD) Doppler fali ciągłej wraz z automatyczną optymalizacją. | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie II harmonicznej na oferowanych głowicach. | Tak |  |
| 20 | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej 10,4 cala. Rozplanowanie konfigurowalne przez użytkownika. | Tak |  |
| 21 | Wewnętrzny system archiwizacji do cyfrowego zapisu obrazów na dysku twardym, dyskach CD/DVD oraz nośnikach PENDRIVE. System zapisujący dane pacjenta, obrazy statyczne i pętle obrazowe. Możliwość eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem Windows tj. JPG, AVI, MPEG. RAW DATA ( surowe dane). | Tak |  |
| 22 | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum: regulacja wzmocnienia 2D gain, suwaków TGC , - przesunięcie linii bazowej na zapisie spektralnym i kolorowym , powiększenie obrazu zoom ,zmiana rozdzielczości czasowej zapisu spektralnego , zmiana korekcji kąta bramki dopplerowskiej ,pomiar na obrazie 2D i spektrum dopplerowskim. | Tak |  |
| 23 | Wbudowany dysk twardy o pojemności min 150 GB. Import/ eksport danych w formacie Raw Data (surowe dane). | Tak, podać |  |
| 24 | Videoprinter czamo-biały. | Tak |  |
| 25 | Możliwość zastosowania urządzenia w badaniach: jamy brzusznej dorosłych i dzieci małych narządów: tarczyca, sutki, jądra, piersi, stawów biodrowych, naczyniowych, struktur mięśniowo – szkieletowych, urologicznych, pediatrycznych, neonatalnych, kardiologicznych, ginekologicznych, położniczych wraz z pakietami pomiarowymi. | Tak |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym za pomocą głowic elektronicznych wolumetrycznych convex, endowaginalne, microconwex przeciemiączkowe z prędkością skanowania min. 10 vol/s. | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość współpracy aparatu z obrazami przesłanymi z Tomografu. Możliwość podłączenia specjalnej przystawki GPS śledzącej ruchy głowicy obrazowej. W rezultacie możliwość połączenia i nałożenia obrazu USG z obrazami np. z Tomografu, itd. | Tak |  |
| 28 | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 29 | Głowica elektroniczna convex minimum 128 kryształów, pasmo 1,0-5,0 MHz (+/-1MHz) z obrazowaniem harmonicznym Kąt skanu 70˚. | Tak, podać |  |
| 30 | Głowica elektroniczna liniowa matrycowa, minimum 1000 kryształy, pasmo 4,0-13,0 MHz(+/- 1MHz) z obrazowaniem trapezowym i obrazowaniem harmonicznym. Szerokość 50mm. | Tak, podać |  |
| 31 | Głowica elektroniczna sektorowa matrycowa do badań kardiologicznych dla dorosłych, minimum 128 kryształy, pasmo 2,7-8.0 MHz(+/-1MHz), kąt skanowania minimum 120° | Tak, podać |  |
| 32 | Głowica elektroniczna endowaginalna do badań ginekologicznych, minimum 128 kryształów, pasmo 3,0 – 11.0 MHz. Kąt skanu min.l45˚. | Tak, podać |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy: - Elastografia - Nawigacja objętościowa - Obrazowanie panoramiczne - Doppler tkankowy |  |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o głowice: - wolumetryczna microconvexowa do badań neonatalnych pracująca w zakresie 3-9 MHz, kąt skanu 115˚ - wolumetryczna convexowa do badań j. brzusznej pracująca w zakresie 1-5 MHz, kąt skanu 85˚ - wolumetryczna liniowa do badań naczyniowych, pracująca w zakresie 6-18 MHz, szerokość do 40mm. - wolumetryczna głowica endowaginalna, pracująca w zakresie 4-9 MHz. Kąt skanu 145˚. - głowica do badań przezprzełykowych pracująca w zakresie 3-8 MHz, kąt skanu 90˚. - głowica do badań śródoperacyjnych |  |  |