| Oferent: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model/ typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |

załącznik 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Stolik typu MAYO – 6 sztuk

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR wpisać tak lub nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2. | Stolik przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegu | Tak |  |
| 3. | Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni | TAK |  |
| 4. | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami | TAK |  |
| 5. | Wszystkie koła wyposażone w blokadę | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału nie brudzącego podłoża | TAK |  |
| 7. | Górny blat obracany w poziomie o 360° | TAK |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie do 15 kg | TAK |  |
| 9. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 10. | Wymiary: długość 740 mm Szerokość 490 mm Wysokość 960 mm/1370 mm +/- 20 mm | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Stolik  roboczy na narzędzia – 6 sztuk

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR wpisać tak lub nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2. | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe | Tak |  |
| 3. | Odległość między blatami wynosi 445 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 4. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku | TAK |  |
| 5. | Stolik na kółkach o średnicy Ø100 mm w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 6. | Oponki wykonane z materiału nie brudzącego podłoża | TAK |  |
| 7. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 10. | Wymiary: długość 1115 mm Szerokość: 720 mm Wysokość: 880 mm +/- 20 mm | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Stolik  zabiegowy – 6 sztuk

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR wpisać tak lub nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowy szkielet chromowy | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja zabezpieczona krążkami odbojowymi | Tak |  |
| 3. | Wyposażony w kółka jezdne w tym minimalnie 2 z blokadą | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w minimum 2 blaty wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10. | Wymiary: długość 860 mm +/- 20 mm Szerokość: 555 mm Wysokość: 800 mm | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Szafki zabiegowe – 7 sztuk

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR wpisać tak lub nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonane z kwasoodpornego metalu | TAK |  |
| 2. | Półki metalowe | Tak |  |
| 3. | Wymiary: wysokość 2000 mm +/- 20 mm Szerokość 1200 mm +/- 20 mm Głębokość 500 mm +/- 20mm | TAK |  |
| 4. | Oszklone drzwi | TAK |  |

……………………………………….

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo