# Załącznik nr 2 do SIWZ - EZ/215/138/2011

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników z zakresu obsługi

- Komputerowej neuronawigacji elektromagnetycznej z wyposażeniem - szt. 1

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2011 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacja nawigacji |
| 1 | Neuronawigacja elektromagnetyczna | TAK |  |
| 2 | System składający się z jednego wózka | TAK |  |
| 3 | Monitor na wózku min. 19” | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość nie gorsza niż 1280x1024 | TAK |  |
| 5 | Komputer sterujący z systemem operacyjnym Linux lub Windows***) ***) podać który system operacyjny: | TAK |  |
| 6 | Neuronawigacja do procedur, co najmniej: FESS endoskopowa podstawa czaszki boczna podstawa czaszki | TAK |  |
| Oprogramowanie |
| 1 | Oprogramowanie z pomocą kontekstową prowadzącą operatora przez procedurę. Możliwość rozwinięcia nawigacji o oprogramowanie neurochirurgiczne pozwalające na obrys guza w obrębie podstawy czaszki, a także wizualizację traktów nerwowych co ułatwia prowadzenie zabiegów w zespole interdyscyplinarnym | TAK |  |
| 2 | Interface umożliwiający w sposób swobodny dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu | TAK |  |
| 3 | Możliwość założenia indywidualnego profilu użytkownika z przypisaniem odpowiednich procedur | TAK |  |
| 4 | System zabezpieczający przed wykonaniem zabiegu nawigacji z badaniem TK lub MR niezgodnym z protokołem obrazowania wymaganym przez urządzenie | TAK |  |
| 5 | Moduł importu obrazów TK w formacie Dicom3 poprzez sieć komputerową lub dyski CD-ROM, USB, | TAK |  |
| 6 | Moduły importu obrazów MR w formacie Dicom3 poprzez sieć komputerową i dyski CD-ROM,USB | TAK |  |
| 7 | Automatyczna (nie wymagająca obrysowania struktur anatomicznych) fuzja obrazów diagnostycznych MR, TK | TAK |  |
| 8 | Możliwość weryfikacji fuzji obrazów przez użytkownika | TAK |  |
| 9 | Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D zdefiniowanego obszaru oraz możliwość jego przestrzennych rotacji | TAK |  |
| 10 | Obróbka obrazu 2D, co najmniej: jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie umożliwiające zapis obrazów na USB lub CD w formacie kompatybilnym z komputerem PC | TAK |  |
| 12 | Ramka referencyjna sterująca procedurą „krok w tył” „krok w przód” w sterylnym polu | TAK |  |
| Zestaw do nawigacji operacji podstawy czaszki oraz otolaryngologii |
| 1 | System wyposażony w zestaw instrumentarium konieczne do nawigowania podczas operacji w obrębie nosa oraz podstawy czaszki: ENT Registration Probe (wskaźmik rejestracyjny); ENT Straight Probe (wskaźnik używany podczas operacji); ENT Ostium Probe (wskaźnik zakrzywiony na końcu); ENT Straight Suction (ssak); ENT Curved Suction 70 (ssak ugięcie 70 stopni); ENT Curved Suction 90 (ssak ugięcie 90 stopni) | TAK |  |
| 2 | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny na narzędzia | TAK |  |
| 3 | Nieinwazyjna przyklejana na plaster i mocowana poprzez gumową opaskę (procedury FESS) ramka referencyjna | TAK |  |
| 4 | Możliwość kalibracji narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego | TAK |  |
| 5 | Możliwość elektromagnetycznego nawigowania ostrzy microdebridera (shavera) zdefiniowanego w oprogramowaniu nawigacji bez konieczności stosowania dodatkowych elementów jak uchwyty, ramki referencyjne itp. | TAK |  |
| Integracje z zewnętrznymi urządzeniami |
| 1 | Możliwość podłączenia endoskopu do stacji nawigacji (obraz wyświetlany na ekranie monitora nie gorszy niż – system PAL, poprzez BNC i S-Video) | TAK |  |
| 2 | Możliwość integracji z zaawansowanym obrazowaniem śródoperacyjnym 3D zatok | TAK |  |
| 3 | System umożliwiający wysyłanie sygnału Video (typu VGA) tożsamego z prezentowanym na ekranie do zewnętrznego odbiornika (np. rzutnik multimedialny, dodatkowy monitor itp.) | TAK |  |
| Monitoring nerwów |
| 1 | Min. 8 kanałów odbiorczych | TAK |  |
| 2 | Zakres czułości wzmacniacza min. 5-9000 µV napięcia szczytowego | TAK |  |
| 3 | Pasmo przepustowe wzmacniacza EMG od min. 15 – 1800 Hz | TAK |  |
| 4 | Szum wejściowy wzmacniacza min. 3 – 12 mV | TAK |  |
| 5 | Impedancja wejściowa wzmacniacza min. 8 megaomów | TAK |  |
| 6 | Tłumienie sygnału wspólnego min. 70 dB przy częstotliwości 60 Hz ( wejścia zrównoważone) | TAK |  |
| 7 | Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń | TAK |  |
| 8 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 9 | Podpowiedzi kontekstowe | TAK |  |
| 10 | Zakres stymulacji min. 0 – 25 mA | TAK |  |
| 11 | Dokładność wyjściowego impulsu stymulującego min. +/- 0,01 mA | TAK |  |
| 12 | Impuls stymulacyjny kwadratowy | TAK |  |
| Zasilanie |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |
| Sprzęt jednorazowy |
| 1 | Elektrody do neuromonitoringu – 2 kpl | TAK |  |
| 2 | Jednorazowa ramka – 14 kpl | TAK |  |
| 3 | Traker narzędzia – 14 kpl | TAK |  |
| Inne wymagania |
| 1 | Wykonawca dostarczy pakiet materiałów zużywalnych pozwalających na przeprowadzenie min. 3 zabiegów nawigowanych fess , min. 5 zestawów do zabiegów podstawy czaszki-podejście tylne/boczne i min. 1 zestaw elektrod do monitoringu nerwów. | TAK |  |
| 2 | Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem | TAK |  |
| 3 | Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności wyrobów z europejskimi warunkami bezpieczeństwa lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta (dołączone do oferty) | TAK |  |

| Wymagania dotyczące gwarancji |
| --- |
| 1 | Gwarancja na cały system 24 miesiące, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji | TAK |  |
| 2 | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych | TAK |  |
| 3 | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |
| 4 | 1 bezpłatny przegląd gwarancyjny | TAK |  |
| 5 | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu usterki faksem | TAK |  |
| 6 | System instalowany przez autoryzowany serwis | TAK |  |
| 7 | Wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi systemu (urządzeń), w języku polskim, dołączona do dostawy | TAK |  |
| 9 | Prospekt systemu (urządzeń) dołączony do oferty | TAK |  |
| 10 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium RP, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w p. 10 | TAK |  |
| 12 | Możliwość odbycia szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia (min. 3 dniowego) w szkoleniowym ośrodku referencyjnym dla min. 2 osób od strony medycznej i min. 1 osoby od strony technicznej Zamawiającego | TAK |  |

*) Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkuje odrzuceniem oferty.