FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do zapytania ofertowego EZ/214/66/2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup jednego fabrycznie nowego aparatu do laseroterapii wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do laseroterapii współpracujący z sondami punktowymi światła czerwonego i podczerwonego oraz z aplikatorem skanującym. Konstrukcja mechaniczna pozwalająca na szeroki zakres regulacji poprzez ruch ramienia i obrót głowicy w dwóch osiach. Ramie wyposażone w siłownik pneumatyczny. Szeroka podstawa z kółkami wyposażonymi w hamulce zapewniający odpowiednią stabilność. Sterownik zamocowany na specjalnie wyprofilowanej półce z miejscem przewidzianym na przechowywanie okularów w futerale. Aplikator skanujący umożliwiający naświetlanie pola zabiegowego na trzy różne sposoby: elipsa, linia oraz krzywymi w granicach prostokąta | Tak |  |
| 2 | WŁAŚCIWOŚCI: współpraca z aplikatorami skanującymi i sondami punktowymi regulacja mocy sond i aplikatorów tryby emisji: ciągły i impulsowy regulacja wypełnienia lub czasu impulsu | Tak |  |
| 3 | Aplikator skanujący duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu dwie wersje o różnych mocach trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta regulacja wysokości ramienia 60-140 cm regulacja położenia głowicy w dwóch osiach automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramie wysokiej jakości kółka z hamulcami półka na sterownik i okulary | Tak |  |
| 4 | PROGRAMY ZABIEGOWE uproszczenie obsługi aparatu jedn. chor. wybierane wg nazwy 30 programów dla sondy IR 20 programów dla sondy R 20 programów użytkownika 8 programów z czest. Nogiera 30 programów z czest. Volla | Tak |  |
| 5 | SEKWENCJE ZABIEGOWE złożenie dwóch programów dla laserów R i IR w jeden zabieg uproszczenie obsługi aparatu 10 sekwencji dla sond punktowych 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących | Tak |  |
| 6 | ERGONOMIA tryby pracy: programowy/manualny duży, czytelny wyświetlacz obsługa w trybie graficznym system informacji kontekstowej możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu edycja nazw programów użytkownika | Tak |  |
| 7 | KONSTRUKCJA duży wyświetlacz graficzny liczniki czasu pracy sond laserowych stabilizacja i regulacja mocy sond dwa uniwersalne gniazda sond wyrafinowane wzornictwo obudowy i klawiatury | Tak |  |
| 8 | PARAMETRY TECHNICZNE Sterownik: regulacja mocy 25-100% tryby pracy źródeł ciągła, impulsowa zakres częstotliwości 1-5000Hz wypełnienie 25-75%, impuls 50us ilość programów zabiegowych 50 ilość sekwencji zabiegowych 10 ilość sekwencji skanera 25 lokacje pamięci dla prog. uz. 20 zegar zabiegowy max 99:59 min, krok 1s zasilanie 230V, 50Hz, 40W wymiary 30x23x11 cm masa 2,5 kg | Tak |  |
| 9 | Aplikatory laserowe: sonda punktowa IR 808nm/200mW apl. skanujący R+IR 50mW+400mW | Tak |  |
| 10 | WYPOSAZENIE STANDARDOWE przewód sieciowy wtyk łącznika zdalnej blokady etykiety ostrzegawcze instrukcja użytkowania | Tak |  |
| 11 | WYPOSAZENIE DODATKOWE sondy laserowe punktowe aplikatory skanujące okulary ochronne uchwyty do sond punktowych przewód sieciowy z wyłącznikiem awaryjnym czujnik do pomiaru mocy lasera torba mieszcząca aparat z sondami punktowymi | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim