Pakiet nr 1

| Monitor medyczny wraz z zestawem komputerowym |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Monitor medyczny wraz z zestawem komputerowym | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

###### Monitor medyczny wraz z zestawem komputerowym

###### WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE O PRODUKCIE |  |  |  |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji | Rok produkcji nie starszy niż 2011- nieużywany |  |  |
| II | Stacja 2-monitorowa, w tym jeden pionowy monitor monochromatyczny diagnostyczny LCD |  |  |  |
|  | rozdzielczość naturalna 1200x1600 punktów | TAK |  |  |
|  | przekątna ekranu 21,3" 541 mm | TAK |  |  |
|  | pole obrazu 324x432 mm | TAK |  |  |
|  | obraz min. 10 bitowy: 1 024 odcienie z palety 8 161 | TAK, podać |  |  |
|  | plamka 0,270 mm | TAK |  |  |
|  | matryca TFT IPS, kontrast 850:1, jasność 1000 cd/m2 (rekomendowana jasność podczas kalibracji 500 cd/m2) | TAK |  |  |
|  | kąt widzenia minimum 170º/170º. | TAK, podać |  |  |
|  | czas reakcji 23 ms | TAK |  |  |
|  | wejście cyfrowe DVI-D 24 pin | TAK |  |  |
|  | częstotliwości odświeżania poziomego 31 - 100 kHz, pionowego 59 -61 Hz (VGA text 69-71 Hz) | TAK |  |  |
|  | interfejs USB do zarządzania pracą monitora i jego kalibracji | TAK |  |  |
|  | regulowana wysokość i kąt nachylenia panelu LCD | TAK |  |  |
| III | Dołączony do stacji przez dedykowany do zastosowań medycznych kontroler graficzny dwumonitorowy: | TAK |  |  |
|  | -2 MPix | TAK |  |  |
|  | -interface 2x DVI-D 24 pin | TAK |  |  |
|  | PCI-E | TAK |  |  |
|  | 256MB DDR | TAK |  |  |
|  | 10-bitowa skala szarości | TAK |  |  |
| IV | Drugi monitor kolorowy LCD: | TAK |  |  |
|  | 4:3 | TAK |  |  |
|  | 19” | TAK |  |  |
|  | 1280x1024 | TAK |  |  |
|  | czas reakcji 5ms | TAK |  |  |
| V | Komputer PC: | TAK |  |  |
|  | procesor czterordzeniowy 3060 MHz, pamięci cache [L3] 8 MB | TAK |  |  |
|  | pamięć : 4 GB DDR3 | TAK |  |  |
|  | dysk : 500 GB SATA II , 7200 rpm | TAK |  |  |
|  | karta graficzna , dźwiękowa , sieciowa | TAK |  |  |
|  | napęd : DVD RW | TAK |  |  |
|  | mysz , klawiatura ,obudowa - Tower | TAK |  |  |
|  | system operacyjny : Windows 7 Home Premium 32-bit | TAK |  |  |
|  | zasilacz UPS o mocy dostosowanej do poboru przez stacje | TAK |  |  |
| VI | Inne |
|  | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |  |
|  | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/

................................................................

Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

Pakiet nr 2

| Fabrycznie nowe zestawy komputerowe |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Fabrycznie nowe zestawy komputerowe | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych   zestawów komputerowych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2011 - nieużywany |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor LCD: 19” lub 17” | TAK |  |
| 2. | Obudowa: desktop lub mini desktop | TAK |  |
| 3. | Procesor: jednordzeniowy (Hyper Threading) 2,80 GHz lub lepszy | TAK |  |
| 4. | Pamięć DDR min. 4GB | TAK, podać |  |
| 5. | Dysk Twardy: 500 GB PATA lub SATA | TAK |  |
| 6. | Napęd optyczny: DVD RW | TAK |  |
| 7. | Karta graficzna – zintegrowana | TAK |  |
| 8. | Karta sieciowa – zintegrowana 10/100 Mb/s | TAK |  |
| 9. | Karta muzyczna - zintegrowana | TAK |  |
| 10. | Złącza i porty: 1xPCI, 1xSATA, 2xPS/2, 1xLPT, 4xUSB 2.0 | TAK |  |
| 11. | Windows 7 Home Premium 32-bit | TAK |  |
| 13. | Klawiatura | TAK |  |
| 14. | Mysz optyczna | TAK |  |
| Inne |
| 22 | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
| 23. | Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					               ……….....................................

/miejscowość, data/

................................................................

Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta