Zał. nr 2 do zapytania ofertowego EZ/214/142/2011

Pakiet nr 1 – Materace zmiennociśnieniowe z pokrowcem

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Materace zmiennociśnieniowe* z pokrowcem Wymiary: 180-190 cm x 90 – 95 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

*Wymagania dot. materaca przeciwodleżynowego:

- Przeznaczony dla pacjentów z odleżynami

- Maksymalne obciążenie materaca 140-160 kg

- Pokrowiec materaca wodoodporny, paroprzepuszczalny

- Wymiary materaca: 180-190 cm x 90 – 95 cm x 11-12 cm

- Materac wyposażony w 17 komór poprzecznych o wysokości max. 12 cm, dodatkowa 1 komora zapasowa

- Materiał komory – nylon – PCV

- Materiał pokrowca – nylon – PCV

- Pompa: czas cyklu 10-15 min

- Ciśnienie pompy: regulacja w zakresie od 30-110 mmHg

- Zasilanie 220V/50Hz

- Pobór mocy 5W

Oferowany wyrób musi być:

- odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

- posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..

Pakiet nr 2

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Krążki pod pięty gąbkowe rozcięte | szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Półksiężyce gąbkowe do stabilizacji chorych w pozycji siedzącej | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drabinki boczne zabezpieczające do łóżek (prawa, lewa) | Komp. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Drabinki rehabilitacyjne sznurowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kółko obrotowe do przemieszczania chorych | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podpórka pod stopy prostokątna 60x20x20 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podpórki: - trójkąt - prostokąt - rogalik pod kręgle szyjne | szt | 2 3 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krzesło sanitarne | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wałek w pokrowcu bawełnianym 60 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

- Wymagania dot. trójkątów, półsiężycy, podkładek, klocków – Gąbkowe, wykonane z pianki poliuretanowej w pokrowcu wodoodpornym, paro przepuszczalnym.

- Dot. poz. 2 - Półksiężyce gąbkowe wykonane z pianki poliuretanowej w pokrowcu wodoodpornym, paro przepuszczalnym. Zamawiający wymaga półksiężycy o wymiarach: Szerokość ramion 20 cm, Wysokość ramion 35 cm, Szerokość zewnętrzna 80 cm, Szerokość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami ramion 40 CM, głębokość ramion 35 cm,  Szerokość całkowita 65 cm. Zamawiający dopuszcza odchylenia w powyższych wymiarach nie większe niż 10 %.

- Dot. poz. 3 - barierki boczne: Zamawiający wymaga barierki bocznej składanej wzdłuż ramy leża, mocowanej do ramy (profil o wymiarach wysokość 50 mm x szerokość 30 mm) za pomocą zacisków typu C; stabilnej. Długość leża łóżka pomiędzy szczytami – 199 cm.

- Dot. poz. 7. Zamawiający wymaga (długość x szerokość x wysokość w centymetrach)

- trójkąt – 86 x 28 x 20

- prostokąt – 86 x 28 x 15

- rogalik – 28 x 28 x 7

Oferowany wyrób musi być:

- odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

- posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..