Załącznik nr 6

Zakres opracowania dokumentacji projektowej

- Przebudowa wejścia głównego z ewentualną przebudową schodów, dojścia czy dojazdu dla osób niepełnosprawnych od strony drogi oraz parkingu głównego przed budynkiem D. Teren, który powinien obejmować projekt zaznaczony został na załączonej mapce.

- Przebudowa parkingu musi wiązać się ze zwiększeniem ilości miejsc postojowych oraz uwzględnić możliwość pobierania opłat za parkowanie z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń do podobierania opłat jeżeli takowe zostaną  zakupione przez Szpital.

- Zaprojektowanie ścianek bocznych i zadaszenia schodów zabezpieczających osoby wchodzące przed wpływem warunków atmosferycznych tj. wiatrem i opadami deszczu lub śniegu.

- Wyeliminowanie poprzez odpowiednie zaprojektowanie wejścia tworzących się przeciągów w holu budynku D.

- Poszerzenie odcinka drogi dojazdowej przed budynkiem D z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch stanowisk dla karetek.

- Zaprojektowanie platformy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach umożliwiających transport pacjenta w pozycji leżącej o maksymalnym możliwym udźwigu.

- Demontaż istniejącego podjazdu jeżeli wersja taka zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego

- Uwzględnienie w projekcie możliwości transportu przez zaprojektowane wejście sprzętu o  gabarytach 2,0 x 1,5 x 2,5 m w przypadku wyboru koncepcji z demontażem podjazdu.

- Projektant winien w swoim projekcie uwzględnić istniejącą zatoczkę dla autobusów,  przystanki dla osób wsiadających i wysiadających istniejącą infrastrukturę podziemną oraz fakt, że parking będzie pełnił również funkcję pętli zawracającej dla autobusów oraz pojazdów osobowych.

- Projektant winien doprojektować w pobliżu wejścia głównego zatoczkę dla samochodów osobowych przywożących pacjentów do poradni.

- Projekt winien komponować się pod względem architektonicznym i kolorystycznym z istniejącymi budynkami.

- Projektant powinien przedstawić przed rozpoczęciem projektowania dwie różne koncepcje architektoniczne wejścia głównego jedną przy zachowaniu istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych drugą uwzględniającą demontaż podjazdu z podaniem orientacyjnych kosztów obu wersji. Ostateczna koncepcja winna być zatwierdzona przez Szpital.

- Projektant winien dokonać wszelkich niezbędnych i wymaganych uzgodnień z podmiotami takimi jak: Sanepid, straż pożarna, przygotować wniosek na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskać pozwolenie na budowę.