Załącznik nr 7.

Zakres prac nad którym prowadzony będzie nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego– „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala  pod potrzeby bloku operacyjnego

Nadzór inwestorski obejmuje następujące prace, które określone zostały w dokumentacji projektowej a w szczególności:

- Wykonanie kompleksowej wymiany armatury i rur na rury PE w technologii zgrzewania.

- Wykonanie remontu zbiorników wody zapasowej, w tym:

  - czyszczenia, uzupełnienia ubytków i pokrycia wewnętrznej części zbiorników powłoką uszczelniającą.

  - wymianą zaworów pływakowych i wyposażenia tj. drabinek i podestów na wykonane ze stali nierdzewnej.

- Nadzór nad wykonaniem remontu hydroforni w tym

- wymianą pomp

- wymianą zbiorników wody i sprężonego powietrza,

- wymianą kolektorów i kompletnej armatury niezbędnej dla funkcjonowania hydroforni.

- wymianą zasilania elektrycznego pomp i układu sterującego

- Wykonanie remontu sieci hydrantowej zgodnie z wymaganiami przepisów p-poż. i opracowanym przez firmę Cerbex „Projektem dostosowania Szpitala do wymagań p-poż.”.

- Wykonanie układu hydroforu w budynku H

Wykonanie systemu poprawy jakości wody dla utrzymania standardu i parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Wykonanie układów pomiarowych dla wody zimnej i ciepłej (pomiar poziomu wody w zbiornikach wody zapasowej) we wszystkich obiektach szpitala umożliwiających zdalny odczyt i analizę danych.

- Nadzór obejmuje również  kontrolę między innymi: parametrów instalowanych urządzeń, zgodności technologii z projektem i kontrolę zastosowanych materiałów wchodzących w zakres zadania.