Załącznik nr 15

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

w komorach transformatorowych bloku operacyjnego

Oznaczenie	Opis elementu	 			Uwagi

W-16

W-16 1	Kanał wentylacyjny  250X250-1000		1	PVC

W-16 2	Łuk 250x250 					1	PVC

W-16 3	Kanał wentylacyjny  250X250-420		1	PVC

W-16 4	Kanał wentylacyjny 250X250-1154		1	PVC

W-16 5	Wentylator ścienny Vento 24 		 	1	Z regulatorem REB1 (N), czujnikiem temperatury.

W-16 6	Kanał wentylacyjny  250X250-1042		1	PVC

W-16 7	Kratka  NIII 250x250 			1	PVC

W-16 8	Kratka NIII 250x250 				1	PVC

W-16 9	Wyrzutnia ścienna  250x250			1	PVC

Kratka pęczniejąca p.poż.                                                                                               (dobór przez wykonawcę)			1

W-18

W-18 1	Kanał wentylacyjny  250X250-1000		1	PVC

W-18 2	Łuk  250x250 					1	PVC

W-18 3	Kanał wentylacyjny  250X250-420		1	PVC

W-18 4	Kanał wentylacyjny  250X250-1154		1	PVC

W-18 5	Wentylator ścienny Vento 24 		 	1	Z regulatorem REB1 (N), czujnikiem temperatury.

W-18 6	Kanał wentylacyjny 250X250-1042		1	PVC

W-18 7	Kratka NIII 250x250 				1	PVC

W-18 8	Kratka NIII 250x250 				1	PVC

W-18 9	Wyrzutnia ścienna  250x250			1	PVC

Kratka pęczniejąca p.poż.                                                                                                      (dobór przez wykonawcę)			1

----------------

Wszystkie elementy wykonać w płyt winidurowych PVC

Wentylator uruchamiany poprzez czujnik temperatury.  Przy wzroście temperatury.

Obsługa wentylatora z zewnątrz pomieszczenia. Wyłącznik i podłączenie poza pomieszczeniem.

Rzut pomieszczeń pokazany na rysunku V2.02.r