Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 13.06.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego EZ/215/58/2012

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi osobę z uprawnieniami: do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń ?.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi osobę z uprawnieniami: do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga od wykonawców spełnienie następującego warunku: „wykonanie co najmniej jednej roboty budowlano montażowej branży elektrycznej mającej w swoim zakresie wykonanie następujących prac: budowę, przebudowę lub remont rozdzielni średniego napięcia, wykonanie układu monitoringu systemu zasilania stacji SN i NN o wartości netto nie mniejszej niż 5 500 000 zł w obiektach użyteczności publicznej”

Czy Zamawiający dopuści możliwość i uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi referencje dotyczące obiektu przemysłowego

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający uzna warunek za spełniony

Pytanie nr 3

Czy korzystając z wiedzy i doświadczenia innych pomiotów na podstawie art. 26 ust. 2b to Zamawiający wymaga, aby ten podmiot został wpisany jako podwykonawca w zadaniu będącym przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź.:

Zamawiający nie wymaga w takim przypadku, aby ten podmiot został wpisany jako podwykonawca w zadaniu będącym przedmiotem zamówienia

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednej referencji, która pokryje dwa punkty dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane pkt. I/B SIWZ przez Zamawiającego? Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia ze spełniony w takim wypadku ?

Odpowiedź.:

Zamawiający dopuszcza taki sposób przedstawienia referencji i uzna warunek za spełniony w takim wypadku

Pytanie nr 5

Firma xxx zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w ww. postępowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego na 12.06.2012 godzina 11:00

Odpowiedź.:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert na 18.06.2012 (niniejszy termin  może jeszcze ulec zmianie)

Pytanie nr 6

Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych kabla H07RN-F 1x240 – w dokumentacji (zbiorcze zestawienie materiałów) występuje przewód H07RN-F 1x240 1kV, wyżej wymieniony przewód nie jest produkowany z izolacją na napięcie 1kV (ponadto cyfra „7”w typie H07RN-F oznacza napięcie 450/750V) – prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w ofercie i dołączyć kartę katalogową przewodu H07RN-F 1x240mm2  450/750V.

Odpowiedź.:

Wykonawca winien przedłożyć kartę katalogową kabla H07RN-F 1x240 1 kV, gdyż w instalacjach nieruchomych kabel ten ma wytrzymałość 0,6/1 kV

Pytanie nr 7

Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych kabla YKSY 1x240- wyżej wymieniony kabel nie występuje w dokumentacji - prosimy o potwierdzenie, że należy do oferty dołączyć kartę katalogową kabla YKXS 1x240.

Odpowiedź.:

Należy dołączyć kartę katalogową kabla YKXS 1x240

Pytanie nr 8

- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu- jeśli tak, to w jakiej formie?

- Jeśli do oferty należy dołączyć kosztorys prosimy o określenie w jakiej formie należy ująć elementy robót nieobjętych przedmiarem: w formie dodatkowych pozycji czy osobnego kosztorysu, bądź ująć w istniejących pozycjach?

Odpowiedź.:

Zamawiający nie wymaga dołączenie do oferty kosztorysu. Zamawiający wymaga jedynie podania wraz z faktura końcową informacji określonej w  § 3 ust. 19 wzoru umowy

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie parametrów drzwi do komór transformatorowych - w szczególności odporności ogniowej.

Odpowiedź.:

Drzwi do komór transformatorowych winny posiadać odporność ogniową El 30.

Zamawiający informuje Wykonawców, że odpowiedzi na pozostałe zapytania ukażą się w terminie późniejszym

Nowy termin składania ofert upływa 18.06.2012 r. o godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert 18.06.2012 r. o godz. 11: 30

Z poważaniem