Załącznik nr 7 - Zakres prac koniecznych do wykonania

Zakres prac koniecznych do wykonania na zadaniu: „Termomodernizacja systemu energetycznego
i termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej - etap II”

Dokumentacja techniczna zadania:

- Projekt budowlany: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej. Etap II – docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów. B: Budynki wolnostojące – budynek chirurgi (budynek Oddziału Paliatywnego) Krosno ul. Grodzka.

autor - wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt budowlany: Przebudowa budynku archiwum: przebudowa otworów okiennych i drzwiowych, docieplenie ścian zewnętrznych, sufit podwieszony.

autor – wykonawca : Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt architektoniczno-budowlany: Przebudowa budynku: ocieplenie ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu.

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt wykonawczy: Instalacji odgromowej- Budynek Szpitala Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt wykonawczy: Remont kominów budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt wykonawczy: Termomodernizacja budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej – docieplenie ścian piwnic, w tym poniżej poziomu terenu.

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt wykonawczy: Instalacji odgromowej- Budynek archiwum

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt wykonawczy: Usprawnienie instalacji wody ciepłej w budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt budowlany: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Oddziału Paliatywnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

wykonawca:Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

autor: „ENERO” S.C. Usługi Projektowe Włodzimierz Pietraszek, Ewa Pietraszek; ul. Kwiatowa 8L, 38-200 Jasło

- Projekt wykonawczy: Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i Grodzkiej 45 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

- Projekt wykonawczy: Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i Grodzkiej 45 – Przedmiar robót branży budowlanej i instalacyjnej

autor – wykonawca: Usługi Budowlane Marta Malik, ul. Akacjowa 51, 38-420 Korczyna;

Uszczegółowienie zakresu robót budowlanych określonych dokumentacją projektową:

I.Budynek Oddziału Paliatywnego. Pow. zabudowy-1736m2, kubatura-17808m3.

  - BUDYNEK ODDZIAŁU PALIATYWNEGO – ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

    - Rozebranie przeszklenia z luksferów.

    - Roboty rozbiórkowe – obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe.

    - Montaż stolarki okiennej ze wzmocnionego PCV w ilości 5,40m2:

      - Montaż w miejsce rozebranego przeszklenia z luksferów 2 szt. okien ze wzmocnionego PCV o wymiarach 270x100cm, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=1,70 W/m2K.(okno 3-kwaterowe w profilu min. 5-komorowym, kwatera środkowa stała, 2 kwatery boczne Rozwierane+Uchylne, nawiewniki higrosterowalne, szklenie zestawem dwuszybowym) wraz z wykończeniem szpalety wewnętrznej (uzupełnienie szpalet tynkiem, 2-krotne malowanie farba akrylową) i montażem parapetu wewnętrznego z PCV oraz podokiennika zewnętrznego z blachy powlekanej.

    - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm metodą lekką-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej:

      - Docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi gr. 16cm metodą lekką-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej baranek o granulacie gr.2,5mm średnio w II grupie kolorystycznej.

      - Montaż systemowych listew dylatacyjnych wraz z uszczelką maskującą.

      - Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3cm metodą lekką-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej baranek o granulacie gr.2,5mm średnio w II grupie kolorystycznej.

      - Montaż obróbek blacharskich tj.: podokienników i obróbek blacharskich ogniomurów z blachy powlekanej.

      - Montaż kratek wentylacyjnych w miejscach wlotu czerpni powietrza oraz kanałów powietrznych od wentylacji mechanicznej.

      - Wykonawca w ramach prac przygotowawczych zdemontuje wrota drewniane w niskiej części budynku oraz wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (m.in. zewnętrzne drabiny stalowe, kratki wentylacyjne, kraty okienne, tablice informacyjne, lampy oświetleniowe, elementy instalacji elektrycznych, daszki nad wejściami oraz agregat klimatyzacyjny) a po wykonaniu prac dociepleniowych dokona ich ponownego montażu.

    - Wykonanie na powierzchniach nieocieplonych wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej baranek o granulacie gr.2,5mm średnio w II grupie kolorystycznej na warstwie siatki zatopionej w kleju.

    - Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny szklanej o grubości 15 cm:

      - Rozbiórka pokrycia z papy stropodachu wentylowanego w miejscach przebicia otworów do wdmuchiwania granulatu z wełny szklanej.

      - Demontaż wskazanych przez Zamawiającego wentylatorów dachowych i rur wyrzutu pary wraz z zaślepieniem powstałych otworów.

      - Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu z wełny szklanej grubości 15 cm.

      - Uzupełnienie istniejącego pokrycia z papy smołowej, likwidacja pęcherzy w pokryciu papowym oraz inne niezbędne prace mające na celu przygotowanie powierzchni dachu pod warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

      - Pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia.

      - Montaż kratek wentylacyjnych otworów wentylacyjnych stropodachu.

      - Montaż  obróbek blacharskich.

    - Docieplenie stropodachu nad hallem i maszynownią styropianem gr 15cm laminowanym papą.

      - Uzupełnienie istniejącego pokrycia z papy smołowej, likwidacja pęcherzy w pokryciu papowym oraz inne niezbędne prace mające na celu przygotowanie powierzchni dachu pod docieplenie.

      - Przyklejenie na powierzchni dachu styropianu gr. 15cm laminowanego papą.

      - Pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia.

      - Montaż obróbek blacharskich.

      - Wykonawca w razie potrzeby zwiększy wysokość ogniomurów.

    - Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, rewizji oraz pozostałych elementów łączących.:

      - Montaż rynien dachowych półokrągłych wytłaczanych z powlekanej blachy o średnicy 170mm.

      - Montaż rur spustowych wytłaczanych, okrągłych z powlekanej blachy o średnicy 125mm wraz niezbędnymi elementami łączącymi, montażowymi i rewizjami.

      - Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej.

      - Wykonawca wykona kompletny system rynnowy łączący wszystkie poziomy połaci dachowych budynku oraz podłączenie rur spustowych systemu rynnowego do kanalizacji deszczowej poprzez istniejące studzienki. Wykonawca wykona przykanalik łączący odpływ rury spustowej ze studzienką odpływową a w razie potrzeby udrożni i dostosuje studzienki odpływowe do podłączenia.

    - Docieplenie ścian fundamentowych 120 cm poniżej poziomu terenu płytami styropianowymi WODOSTYR gr. 14 cm.

      - Rozebranie istniejącej płytki odbojowej, chodników i innych elementów betonowych.

      - Wykonanie wykopów i odgrzybienie powierzchni ścian.

      - Wykonanie tynków cementowych kat. II.

      - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych pionowych.

      - Wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi WODOSTYR gr. 14cm.

      - Zabezpieczenie ocieplenia folia kubełkową z zasypaniem wykopów.

      - Plantowanie terenu.

      - Ułożenie na długości wszystkich ścian zewnętrznych budynku płytki odbojowej z betonowych płytek 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

      - Wykonawca zobowiazany jest do przywrócenia otoczenia budynku do stanu przed wykonaniem robót.

    - Remont kominów ponad połacią dachu:

      - Rozbiórka kominów wolnostojących ponad połacią dachu.

      - Wykonanie wieloprzewodowych kominów wolnostojących z cegły pełnej wraz z czapkami kominowymi.

      - Ocieplenie ścian bocznych kominów płytami styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej baranek o granulacie gr.2,5mm średnio w II grupie kolorystycznej

      - Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej.

      - Montaż deflektorów.

    - Oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania robót.

UWAGA: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa akrylowa baranek o granulacie gr.2,5mm średnio w II grupie kolorystycznej. Układ barw elewacji zgodnie z projektem. Kolorystyka wg wzornika GREINPLAST: 1- GRE 2650; 2-GRE 2630; 3-GRE 2610. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych o zbliżonej palecie barw. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji robót.

  - BUDYNEK ODDZIAŁU PALIATYWNEGO - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE INSTALACJA ODGROMOWA

    - Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej na części niskiej, wysokiej i na hallu budynku (zgodnie z dokumentacja projektową) polegające na:

      - Montażu wokół budynku za wyjątkiem ściany szczytowej od strony rampy tlenowej, otokowych uziomów poziomych w wykopie, wzmocnionych wbijanymi uziomami pionowymi  o długości 5 m celem uzyskania  wymaganej oporności instalacji  odgromowej.

      - Montażu przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych poziomych.

      - Montażu przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych pionowych.

      - Łączeniu przewodów instalacji odgromowej.

      - Montażu złączy kontrolnych w instalacji odgromowej.

      - Wykonaniu badań i pomiarów instalacji piorunochronnej z wykonaniem protokołów.

    - Oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania robót.

UWAGA – Badania i pomiary instalacji muszą być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w zakresie instalacji nimi objętych.

  - BUDYNEK ODDZIAŁU PALIATYWNEGO – ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE USPRAWNIENIE INSTALACJI WODY CIEPŁEJ i NAWIEWU

    - Montaż perlatorów w ilości 160 szt. na wylewkach baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.

    - Montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach w ilości 45 szt.

    - Oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania robót.

  - BUDYNEK ODDZIAŁU PALIATYWNEGO - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE WYMIANA INSTALACJI C.O.

    - Wymiana grzejników płytowych higienicznych w ilości 174 szt. wraz z montażem zaworów grzejnikowych termostatycznych w ilości 174 szt.

    - Wymiana instalacji c.o.: rurociągów – pionów i poziomów wraz z wymianą armatury.

    - Wykonanie połączeń pomiędzy nowo zaprojektowaną i przeznaczoną do wymiany instalacją c. o., a częścią starej instalacji znajdującej się w części niskiej budynku, która nie podlega wymianie w tym zadaniu.

    - Oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania robót.

II. Budynek Archiwum. Pow. zabudowy-544m2, kubatura–3100m3.

  - BUDYNEK ARCHIWUM - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

    - Demontaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w ilości 22 szt (21 szt. okien o wymiarach 240cm x 120cm i 1 szt. o wymiarze 210cm x 150cm ) drzwiowej w ilości 3 szt.(wrót drewnianych w konstrukcji metalowej: 2 szt.  o wymiarach 300cm x 300cm i 1 szt. o wymiarze 276cm x 300cm).

    - Roboty rozbiórkowe – obróbki blacharskie, rynny i  rury spustowe.

    - Roboty murarskie wraz z uzupełnieniem ścian zewnętrznych tynkiem:

      - Całkowite zamurowanie 21 szt. otworów okiennych o wymiarach 240cm x 120cm bloczkami PGS gr.24cm.

      - Całkowite zamurowanie otworu po demontażu wrót drewnianych  o wymiarze 276cm x 300cm bloczkami PGS gr.24cm.

      - Częściowe zamurowanie otworów po demontażu 2 szt. wrót drewnianych o wymiarach 300cm x 300cm bloczkami PGS gr.24cm – przygotowanie otworu pod montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych o wymiarach 150cm x 240cm z przekładką termiczną.

      - Uzupełnienie ścian zewnętrznych tynkiem

    - Uzupełnienie tynków wewnętrznych z malowaniem obejmujące:

      - Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem robót malarskich w miejscu całkowitego zamurowania wrót drewnianych  o wymiarze 276cm x 300cm,

      - Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem robót malarskich w miejscach montażu 2 szt. zewnętrznych drzwi aluminiowych o wymiarach 150cm x 240cm z przekładką termiczną.

      - Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem robót malarskich w miejscu montażu stolarki okiennej ze wzmocnionego PCV o wymiarze 210cm x 150cm.

    - Montaż zewnętrznych ocieplonych drzwi aluminiowych o wymiarach 150cm x 240cm z wkładką termiczną w ilości 2szt. Drzwi pełne 1,5 – skrzydłowe o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U = 2,0 W/m2K. Skrzydło wyposażone w szczotkę, podwójny zamek, wkładki z kompletem kluczy, antabę i samozamykacz. Skrzydło czynne szerokości 90 cm (szerokość przejścia po otwarciu skrzydła).

    - Montaż stolarki okiennej ze wzmocnionego PCV o wymiarze 210cm x 150cm w ilości 1szt z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=1,70 W/m2K.(okno 2-kwaterowe w profilu min. 5-komorowym,  2 kwatery R+U, nawiewniki higrosterowalne, szklenie zestawem dwuszybowym) wraz z wykończeniem szpalety wewnętrznej (uzupełnienie szpalet tynkiem, 2-krotne malowanie farba akrylową),  montażem parapetu wewnętrznego z PCV oraz podokiennika zewnętrznego z blachy powlekanej.

    - Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej– obejmujące:

      - Docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi gr. 14cm metodą lekką-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej baranek o granulacie gr.2,5mm średnio w II grupie kolorystycznej.

      - Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3cm metodą lekką-mokrą z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej baranek o granulacie gr.2,5mm średnio w II grupie kolorystycznej.

      - Montaż obróbek blacharskich tj.: podokienników z blachy powlekanej i obróbek blacharskich ogniomurów.

      - Wykonawca w ramach prac przygotowawczych zdemontuje wszystkie elementy znajdujące się na elewacji (m.in. okładziny ścian z blachy, kratki wentylacyjne, kraty okienne, tablice informacyjne, lampy oświetleniowe, elementy instalacji elektrycznych, daszki nad wejściami) a po wykonaniu prac dociepleniowych dokona ich ponownego montażu.

    - Wykonanie cienkowarstwowej akrylowej wyprawy elewacyjnej baranek o granulacie gr.2,5mm  średnio w II grupie kolorystycznej na warstwie siatki zatopionej w kleju na powierzchniach nieocieplonych.

    - Izolacja dachu dodatkowa warstwą papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich obejmującą:

      - Montaż obróbek blacharskich i rynien dachowych (w kompletnym systemie) z powlekanej blachy o śr. 170mm wraz z niezbędnymi elementami łączącymi i montażowymi.

      - Uzupełnienie istniejącego pokrycia z papy smołowej,  likwidacja pęcherzy w pokryciu papowym oraz inne niezbędne prace mające na celu przygotowanie powierzchni dachu pod warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

      - Pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia.

    - Montaż rur spustowych  i obróbek blacharskich ogniomurów – polegający na:

      - Montażu rur spustowych wytłaczanych, okrągłych z powlekanej blachy o średnicy 125mm wraz niezbędnymi elementami łączącymi i montażowymi.

      - Montażu obróbek blacharskich z blachy powlekanej.

      - Wykonawca wykona podłączenie rur spustowych systemu rynnowego do kanalizacji deszczowej poprzez istniejące studzienki. Wykonawca wykona przykanalik łączący odpływ rury spustowej ze studzienką odpływową a w razie potrzeby udrożni i dostosuje studzienki odpływowe do podłączenia.

    - Ocieplony sufit podwieszany na konstrukcji stalowej z płyty gipsowo-kartonowej 12,5mm, podwieszonego na konstrukcji stalowej z ociepleniem miękką wełną mineralną gr 20cm .

      - Wykonanie konstrukcji wsporczej ze stalowych profili zamkniętych 120x60x4mm w rozstawie 120cm zamontowanych do istniejącego dźwigara strunobetonowego.

      - Wykonanie sufitu podwieszonego z płyty gipsowo-kartonowej 12,5mm na ruszcie metalowym montowanym do stalowej konstrukcji wsporczej wraz z 2-krotnym malowaniem farba akrylową. Wykonany sufit podwieszany winien uwzględniać możliwość ponownego montażu na nim opraw oświetleniowych.

      - Ocieplenie sufitu miękką wełna mineralną gr 20 cm.

      - W połaci sufitu należy wykonać 2 włazy rewizyjne o wymiarach 90x90 cm.

      - Wykonawca zdemontuje istniejące oprawy jarzeniowe, istniejącą instalację oświetleniową wraz z osprzętem i ponownie zamontuje oprawy na nowo-wykonanym  suficie podwieszanym  wraz z ich podłączeniem do  istniejącej rozdzielni. W przypadku niemożliwości wykorzystania zdemontowanych opraw lub przewodów z uwagi na ich zły stan techniczny materiały te dostarczy Zamawiający.

    - Docieplenie ścian fundamentowych 120 cm poniżej poziomu terenu płytami styropianowymi WODOSTYR gr. 14 cm -

      - Rozebranie istniejącej płytki odbojowej, chodników i innych elementów betonowych.

      - Wykonanie wykopów i odgrzybienie powierzchni ścian.

      - Wykonanie tynków cementowych kat. II.

      - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych pionowych.

      - Wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi WODOSTYR gr. 14cm.

      - Zabezpieczenie ocieplenia folia kubełkową z zasypaniem wykopów.

      - Ułożenie na długości wszystkich ścian budynku płytki odbojowej z betonowych płytek 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

      - Wykonawca zobowiazany jest do przywrócenia otoczenia budynku do stanu przed wykonaniem robót.

    - Oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania robót.

  - BUDYNEK ARCHIWUM – INSTALACJAODGROMOWA

    - Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej budynku (zgodnie z dokumentacja projektową) polegające na:

      - Montażu uziomów poziomych otokowych w wykopie wzmocnionych wbijanymi pionowymi  uziomami o długości 5 m celem uzyskania wymaganej oporności instalacji odgromowej.

      - Montażu przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych poziomych.

      - Montażu przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych pionowych.

      - Łączeniu przewodów instalacji odgromowej.

      - Montażu złączy kontrolnych w instalacji odgromowej.

      - Wykonaniu badań i pomiarów instalacji piorunochronnej wraz ze sporządzeniem wymaganych  protokołów.

    - Oraz inne roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania robót.

UWAGA – Badania i pomiary instalacji muszą być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w zakresie instalacji nimi objętych.

Obowiązki wykonawcy:

- Przez cały okres trwania prac w budynku Archiwum Dokumentacji Medycznej , Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem dokumentację znajdująca się w budynku. W trakcie prac mogących powodować zagrożenie pożarowe (np. spawanie) Wykonawca zabezpieczy regały z dokumentacją przeciwogniowo (np. maty przeciwpożarowe). W budynku Archiwum obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony oraz zabezpieczenia budynku i mienia znajdującego się w budynku przed kradzieżą, zniszczeniem oraz dostępem osób postronnych;

- Wykonawca siłami własnymi i na swój koszt w razie potrzeby przestawi regały z dokumentacją w inne miejsca budynku Archiwum Dokumentacji Medycznej. Prace te mogą być wykonane tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i przy jego nadzorze. Po zakończeniu prac Wykonawca ustawi regały z dokumentacją medyczną w miejsce jak przed rozpoczęciem prac.

- Z uwagi na konieczność prowadzenia robót na czynnym obiekcie Szpitala wszystkie szczegóły prowadzenia prac uciążliwych muszą być uzgadniane pomiędzy przedstawicielami wyznaczonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę - dotyczy to również warunków i terminów włączeń do istniejących instalacji, demontaży instalacji, wejść do pomieszczeń Szpitala i sposobu prowadzenia robót.

- Wykonawca zapewni dozór i zabezpieczenie terenu budowy.

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

- Materiały pochodzące z demontażu przeznaczone do złomowania zostaną przetransportowane, złożone we wskazane miejsce i sukcesywnie przekazywane protokolarnie Zamawiającemu.