Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 3

Bronchofiberoskop - 1 szt.

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kąt widzenia min. 90st. | TAK |  |
|  | Głębia ostrości minimum od 3 do 50 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie większa niż 5,2 mm | TAK |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 5,1 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego endoskopu minimum 2,6 mm | TAK |  |
|  | Minimalne zagięcie końcówki endoskopu: - w górę 180 st - w dół 130 st. | TAK |  |
|  | Długość robocza minimum 600 mm | TAK |  |
|  | Wbudowane źródło światła zasilane z baterii lub akumulatora | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania źródła światła z przenośnego zasilacza sieciowego | TAK |  |
|  | Przycisk ssania demontowalny, autoklawowalny | TAK |  |
|  | Tester szczelności | TAK |  |