Pakiet nr 1 - Sterylizator parowy – 1 szt.

| LP | Nazwa produktu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator parowy | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NORMA PN EN13060 | TAK |  |
| 2 | Pojemność komory – 17-20L | TAK |  |
| 3 | Zasilanie – 230V, 50/60 HZ | TAK |  |
| 4 | Rejestracja cykli | TAK |  |
| 5 | Maksymalne ciśnienie 2,4 [bar] | TAK |  |
| 6 | Zakres temperatur – 121 - 135ºC | TAK |  |
| 7 | Tace do sterylizacji | TAK |  |
| 8 | Kasety do sterylizacji | TAK |  |
| 9 | Drukarka procesów sterylizacji | TAK |  |
| 10 | Czas sterylizacji: - program szybki – do 12 min. (narzędzia nieopakowane, z suszeniem), - program standardowy – do 25 min. | TAK |  |
| 11 | Dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia. | TAK Podać |  |
| 12 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 13 | Gwarancja: min. 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia | TAK Podać |  |
| 14 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                               ..............................................................

(podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 2.

Kontenery do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Kontenery bezobsługowe do sterylizacji, z metali lekkich, bezuszczelkowe. Wyposażone w system zaworów mechanicznych w pokrywie na  nie mniej niż 1500 cykli sterylizacji węglowy lub PTFE Przeznaczone do sterylizacji  parowej pod próżnią do 150 stopni sterylizacji gazowej w tlenkiem etylenu do sterylizacji plazmowej. Do wyboru 4 kolory do uzgodnione po rozstrzygnięciu  oferty.

- opis  kontenerów

| LP | Nazwa produktu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechanicznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 580*280*115mm pokrywa kolor srebrny, uchwyty metalowe | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechanicznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 580*280*115mm pokrywa kolor czerwony, uchwyty metalowe | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechniacznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 580*280*115mm pokrywa kolor niebieski, uchwyty metalowe | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechanicznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 580*280*115mm pokrywa kolor zielony, uchwyty metalowe | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | kosz sterylizacyjny z drutu nierdzewnego, wymiary 540*250*70mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechanicznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 465*280*115mm pokrywa kolor srebrny, uchwyty metalowe | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z systemem mechanicznych zaworów, wymiary zew 465*280*115mm pokrywa kolor czerwony, uchwyty metalowe | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechanicznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 465*280*115mm pokrywa kolor niebieski, uchwyty metalowe | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechanicznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 465*280*115mm pokrywa kolor zielony, uchwyty metalowe | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | kosz sterylizacyjny z drutu nierdzewnego, wymiary 405*250*70mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezfiltrowy, aluminiowy, pokrywa z mechanicznym systemem Zaworów filtrujących, wymiary zew 285*280*105mm pokrywa kolor srebrny, uchwyty metalowe | 16 |  |  |  |  |  |
| 12 | kosz sterylizacyjny z drutu nierdzewnego, wymiary 255*250*70mm | 16 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontener DURO A4plus, kontener bezobsługowy wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 150 sterylizacji bądź rok, wymiary zew 295*190*70mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12mcy. | 2 |  |  |  |  |  |

B. etykiety do sterylizacji parowej i plazmowej

Zawarty w niej identyfikator, który zmienia barwę podczas sterylizacji  - po 400 etykiet na kontener

C. plomby  po 200 na kontener

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                               ..............................................................

(podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 3

| LP | Nazwa produktu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotelik obrotowy – Podstawa chromowa z podstawa i obręczą, wysokość siedziska regulowana sprężyną gazową z blokadą. Wysokość oparcia pleców regulowana ręcznie, siedzisko i oparcie obrotowe. Bezszwowa tapicerka, siedzisko okrągłe z wygiętym oparciem. Dane techniczne: regulacja wysokości siedziska 160 mm, szerokość siedziska 380 mm, zakres w regulacji oparcia 290mm. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fotelik dla operatora – Podstawa metalowa, siedzisko z materiałów zmywalnych, oparcie regulowane na wysokości i do pleców, regulacja wysokości pneumatyczna, regulacja wysokości podłokietników w pionie i poziomie. Dane techniczne: Średnica podstawy 600 mm, regulacja wysokości 530-720 mm, średnica siedziska 420mm, regulacja wysokości podłokietników 140-290 mm, nośność do 130 kg. | 1 |  |  |  |  |  |