Zał. nr 2 do SIWZ

Perymetr z komputerem, monitorem, drukarką, stolikiem i pełnym oprogramowaniem

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent (podać pełną nazwę i adres) |  |
| Kraj produkcji |  |
| Rok produkcji | 2014/2015 |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perymetr statyczny projekcyjny (projekcja bodźca na czaszę perymetru) | TAK |  |
|  | Fala bodźca w świetle widzialnym | TAK |  |
|  | Czas trwania bodźca 200ms. | TAK |  |
|  | Intensywność bodźca min. 10000asb. | TAK |  |
|  | Oświetlenie tła min. 30 asb. | TAK |  |
|  | Zakres kątowy badania min. 120° w pionie i poziomie | TAK |  |
|  | Wykonywanie testów progowych i przesiewowych w zakresie: - pole centralne - pole peryferyjne - pełne pole | TAK |  |
|  | Wielkość bodźca regulowana w zakresie I-IV wg Goldmanna | TAK |  |
|  | Podgląd video umożliwiający ciągłą kontrolę fiksacji pacjenta | TAK |  |
|  | Kontrola fiksacji wg metody Heijl-Krakau | TAK |  |
|  | Kontrola ruchów gałki ocznej w oparciu o śledzenie refleksu na rogówce | TAK |  |
|  | Elektromotoryczne sterowanie podporą brody w czoła pacjenta | TAK |  |
|  | Kontrola błędów fałszywie negatywnych i fałszywie pozytywnych | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany koloru barwy bodźca: czerwony, niebieski | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania testów kinetycznych | TAK |  |
|  | Tworzenie wykresów trendu zmian | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być wyposażone w czaszę, komputer przetwarzający i archiwizujący dane oraz monitor zintegrowane w jednej obudowie | TAK |  |
|  | Sterowanie aparatem z ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Wbudowana statystyczna baza danych do porównań z normą wiekową | TAK |  |
|  | Stolik o napędzie elektromotorycznym | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa umożliwiająca wydruk wyniku testów | TAK |  |

- Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie "Wymagania Zamawiającego" są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

- Wszystkie zaoferowane powyżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty (wraz z tłumaczeniem) materiałach informacyjnych producenta.

- Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z zakresu obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca ma obowiązek załączyć protokół szkolenia z wykazem osób, które w nim uczestniczyły.

- Wykonawca dokonuje podłączenia i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem uruchomienia

………………………..,                                                         ……………………………………

Miejscowość, data 						pieczęć i podpis Wykonawcy