Załącznik nr 3

Szczegółowy opis wymagań technicznych

Dostawa systemu kolejkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

System wydawania biletów sprzężony z systemem AMMS aby bilet otrzymywał tylko pacjent, który został poprawnie sprawdzony w EWUŚ oraz wg kolejności zarejestrowania się do poradni.

Możliwość wyboru przez personel rejestracji opcji wydruku biletu dla danej poradni tj.

- Bilet wg kolejności zarejestrowania się.

- Bilet wg kolejności zgłoszenia się do szpitala w dniu przyjęcia (forma stosowana w wybranych poradniach)

Wydruk biletu na podstawie nr. PESEL po wskazaniu nazwy poradni, na bilecie nazwa Szpitala i nazwa poradni (bez innych obrazków i logo)

SYSTEM KOLEJKOWY – DWA AUTOMATY  BILETOWE Jeden zamontowany koło rejestracji Budynek D +1, drugi na poziomie poradni specjalistycznych Budynek D +2, ROK PRODUKCJI NIE STARSZY NIŻ 2015

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| AUTOMAT BILETOWY |
| Obudowa | Materiał blacha ze stali St3 o grubości 1,5 [mm] Typ -opcja wolnostojący, do użytku wewnętrznego Wykonanie umożliwiające dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów przez drzwiczki rewizyjne otwierane na zewnątrz, zamykane na zamki patentowe Malowanie proszkowo farbą poliestrową na kolor wg wskazań Zamawiającego Wymiary wysokość: min. 1400 mm szerokość: min. 400 mm głębokość: min. 250 mm Personalizacja wg wskazań Zamawiającego |
| Monitor | Rodzaj wyświetlacza LCD Rozmiar ekranu min. 17” Rozdzielczość min. 1280x1024 Czas reakcji matrycy min. 6 ms Jasność min. 250 cd/m2 Kontrast min. 700:1 |
| Nakładka dotykowa | akustyczna SAW, min. 500 mln dotknięć |
| Jednostka sterująca kioskiem | Procesor Intel Celeron Pamięć RAM min. 1GB DDR3 Dysk twardy min. 30 GB SSD Interfejs graficzny zintegrowany Interfejs sieciowy 10/100/1000 Mbit zintegrowany Interfejs dźwiękowy zintegrowany Ilość złącz USB min. 3 System operacyjny Windows Win7 Home |
| Drukarka termiczna | Ilość biletów do 4000 /rolka Rozmiar biletów szer. 580 mm, dł. od 50 do 160mm Przycinanie biletu wbudowany „nóż”, możliwość niepełnego przycinania, tzw. „ząbek” do samodzielnego oderwania, Żywotność 1 000 000 biletów Prosty system zmiany rolki z papierem |

OPROGRAMOWANIE SYSTEMU KOLEJKOWEGO

| Element | Funkcjonalność |
| --- | --- |
| Parametry ogólne automatu | Wydruk biletów z systemu medycznego przy użyciu protokołu HL7 lub plików XML generowanych przez ów system, modułowa budowa oprogramowania automatu umożliwiająca rozbudowę o kolejne urządzenia w tej samej lokalizacji, komunikacja z dodatkowymi automatami po protokole TCP/IP, graficzna plansza automatu składająca się z logotypu placówki oraz przycisków generujących bilet kolejkowy, obsługa dowolnej ilości przycisków generujących bilety, odtwarzanie aktualnego stanu kolejki po czasowym zaniku napięcia w sieci zasilającej, możliwość ustawienia auto włączania i wyłączania urządzenia, możliwość instalacji systemu przy wykorzystaniu istniejącej sieci LAN, |

INNE WYMAGANIA

| Bilety– możliwość umieszczenia danych: | Nazwa i adres organizacji, Data i godzina wydania biletu, Logo, mapki i inne obrazki, Dowolne informacje tekstowe |
| --- | --- |
| Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie | Dostawa, integracja, instalacja, uruchomienie oraz koszty z tym związane w gestii dostawcy Instrukcja obsługi oraz skrócona instrukcja użytkownika wraz z urządzeniem w min 3 egzemplarzach Szkolenie obsługi oraz pionu technicznego zakończone protokołem z potwierdzeniem Czas reakcji w przypadku awarii max 24 godz. Czas usunięcia usterki/awarii max 48 godz. Gwarancja obejmuje całość zestawu bez wyłączenia jakichkolwiek podzespołów z wyłączeniem tylko papieru W czasie trwania gwarancji min. 2 przeglądy techniczne bezpłatne oraz jeden w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. Wszelkie modyfikacje lub aktualizacje programu w trakcie trwania gwarancji na koszt dostawcy Gwarancja liczona od momentu przeszkolenia obsługi i spisania protokołu przekazania. |
| Gwarancja min. | 24 miesiące Serwis 24 miesiące |