Zał. nr 2

Pakiet nr 1

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Materace zmiennociśnieniowe* z pokrowcem Wymiary: 180-190 cm x 90 – 95 cm | szt | 17 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

* Wymagania dot. materaca przeciwodleżynowego :

- Przeznaczony dla pacjentów z odleżynami

- Maksymalne obciążenie materaca 130-150 kg

- Pokrowiec materaca wodoodporny, przepuszczalny

- Wymiary materaca:  180-190cm x 90-95 x 11-12 cm

- Materac wyposażony w komory poprzeczne (rurowe) o wysokości max. 12 cm, dodatkowa 1 komora zaporowa.

- Materiał komory – nylon/PCV

- Materiał pokrowca – nylon-PCV

- Pompa: czas cyklu 10-13 min

- Ciśnienie pompy: regulacja w zakresie od 40 – 110 mmHg

- Zasilanie 230V/50Hz

Oferowany wyrób musi być:

-  odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

-   posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

UWAGA!

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy 	………………………………………………………..