ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym –  30 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2016 | TAK |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość szafki: 400 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 430 mm (± 20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
| 7. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z płyty HPL, odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Blat półki bocznej wyposażony w ranty zabezpieczające min. dwie krawędzie przed zsuwaniem się przedmiotów. Blat główny wyposażony w aluminiowy reling z tworzywowymi uchwytami np. na szklankę i ręcznik przesuwne na całej długości relingu. Materiał z którego wykonane są blaty posiadać musi atest PZH. | TAK |  |
| 8. | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
| 9. | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem | TAK |  |
| 10. | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 120 mm, dostęp do półki z czterech stron. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników | TAK |  |
| 13. | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 14. | Dodatkowe piąte koło z blokadą zwiększające stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym | TAK |  |
| 15. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 16. | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) | TAK |  |
| 17. | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 6 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | TAK PODAĆ |  |
| 18. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 30 |  |  |  |  |  |

……………………………., dnia …………………………………………

…………………………………………………………………….