Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt.  inkubatorów dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa | Podać |  |
|  | Typ/model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2017 |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe: | TAK |  |
| 1. | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem |  |  |
| 2. | Stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie |  |  |
|  | Dostęp do pacjenta z 3 stron |  |  |
| 3. | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana |  |  |
| 4. | Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora |  |  |
| 5. | Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce |  |  |
| 6. | Dotykowy wyświetlacz kolorowy |  |  |
| 7. | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne z regulowanym natężeniem światła |  |  |
| 8. | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora |  |  |
|  | Kopuła inkubatora |  |  |
| 9 | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie |  |  |
| 10 | Po podniesieniu kopuły praca jak inkubator otwarty |  |  |
| 11 | Materacyk (leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie |  |  |
| 12 | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk – sterowanie z pulpitu inkubatora |  |  |
| 13 | Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne – ciągła praca promiennika również podczas pracy jako inkubator zamknięty |  |  |
| 14 | Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym i zamkniętym lub zamkniętym i otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy |  |  |
| 15 | Szuflada do wprowadzania kasety RTG – pełna dostępność, z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka |  |  |
| 16 | Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej |  |  |
| 17 | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora 44dB |  |  |
|  | Regulacja nawilżania |  |  |
| 18 | Wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania |  |  |
| 19 | Tryb autoregulacji nawilżania optymalizujący poziom wilgotności do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze |  |  |
| 20 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta |  |  |
| 21 | Funkcja autooczyszczenia nawilżacza |  |  |
| 22 | Praca w oparciu o jednorazowe pojemniki wody sterylnej |  |  |
|  | Regulacja temperatury |  |  |
| 23 | Układ ręcznej i automatycznej regulacji temparatury |  |  |
|  | Tlenoterapia |  |  |
| 24 | Wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą |  |  |
|  | Monitorowanie |  |  |
| 26 | Wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podane w formie cyfrowej parametry |  |  |
| 27 | Rozbudowany o pomiar natężenia światła przy pacjencie |  |  |
| 28 | Rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku przy pacjencie |  |  |
| 29 | Wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55dB |  |  |
| 30 | Funkcja automatycznego odzwyczajania od inkubatora |  |  |
| 31 | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta |  |  |
| 32 | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenia kontaktu skóra-do-skóry |  |  |
| 33 | Widok ułatwiający prowadzenie Developmental Care |  |  |
| 34 | Możliwość wprowadzania imienia pacjenta, oraz włączenia ekranu przystępnego dla rodziny |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 35 | Alarmy akustyczno-optyczne |  |  |
| 36 | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów |  |  |
| 37 | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową |  |  |
|  | Testy i pozostałe parametry |  |  |
| 38 | Automatyczny test sprawdzający po włączeniu do sieci |  |  |
|  | Eksploatacja: |  |  |
| 39 | Ścianki boczne kopuły odchylane do mycia i dezynfekcji |  |  |
| 40 | Gniazdo USB zapewniające szybkie przeniesienie ustawień do nowego urządzenia w czasie wymiany na potrzebę czyszczenia |  |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 41 | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 10 sztuk/inkubator (jednorazowy) |  |  |
| 42 | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 10 szt/inkubator (jednorazowy) |  |  |
| 43 | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem |  |  |
| 44 | Przewód pneumatyczny do gazów medycznych |  |  |
| 45 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i minutnik |  |  |
| 46 | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora |  |  |
| 47 | Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała |  |  |
| 48 | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia |  |  |
| 49 | Pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii |  |  |
| 50 | Ramię do leczenia wytrzewień mocowane do tacy materacyka |  |  |
| 51 | Ramię do podtrzymywania rur oddechowych mocowane do materacyka |  |  |
| 52 | Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku |  |  |
| 53 | Diagnostyczna lampa diodowa zintegrowana mocowana na szynie inkubatora. Wyposażona w funkcję doboru barwy światła w celu wykonywania różnych procedur medycznych oraz regulację natężenia światła |  |  |
| 54 | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak, podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |

……………………………………..										…………………………………………

Data												podpis osoby uprawnionej +pieczęć