Pakiet I

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki  wraz z dzierżawą automatycznego systemu do kompleksowej analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu oraz zastępczego czytnika testów paskowych i wirówki laboratoryjnej.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent / Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Paski do oznaczania biochemicznych parametrów moczu | 76 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykonawca musi uwzględnić  dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji – zgodnie z ulotką producenta.

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne oraz probówki do badania moczu potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent / Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego dla parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczu w ilościach zapewniających wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej  codziennie na   dwóch poziomach

- zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality min 4 razy w roku

W przypadku nie doszacowania odczynników i materiałów zawartych w tabeli 1a i 1b potrzebnych do wykonania podanej ilości oznaczeń Wykonawca dostarcza je nieodpłatnie!

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do     składania                                           oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa analizatorów na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent / model, typ / rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów fizykochemicznych i osadów moczu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator zastępczy | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent / model, typ / rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| 2 | Czytnik testów paskowych do analizy moczu (aparat zastępczy) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za wirówkę | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent / model, typ / rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| 3 | Wirówka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób  uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Parametry wymagalne automatycznego systemu aparaturowego przeznaczonego  do kompleksowej analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny system do kompleksowej analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu (fabrycznie nowy, rok produkcji 2016/2017) | TAK |  |
| 2 | Automatyczna ilościowa analiza osadu moczu oparta na technice mikroskopowej lub na cyfrowej analizie obrazu mikroskopowego | TAK |  |
| 3 | Automatyczna analiza ilościowa parametrów fizykochemicznych moczu: pH, ciężar właściwy, azotyny, krew, glukoza, bilirubina, urobilinogen, ketony, leukocyty, białko, kw.askorbinowy, barwa, przejrzystość | TAK |  |
| 4 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
| 5 | Ilościowe/półilościowe oznaczenie w osadzie moczu min 12 parametrów: erytrocyty, leukocyty, kryształy, bakterie, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, nabłonki wielokątne płaskie, nabłonki okrągłe, komórki drożdży, plemniki, śluz | TAK |  |
| 6 | Automatyczna funkcja mieszania i nakrapiania moczu na pola testowe paska do oceny parametrów fizykochemicznych | TAK |  |
| 7 | Możliwość definiowania dodatkowych kategorii przez użytkownika | TAK |  |
| 8 | Wydajność dla osadów moczu min 100 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 9 | Możliwość podawania wyniku w jednostkach wybranych przez operatora | TAK |  |
| 10 | Automatyczny podajnik próbek | TAK |  |
| 11 | Automatyczne czyszczenie modułu pobierającego po każdym pobraniu próbki | TAK |  |
| 12 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 13 | Możliwość oceny obrazów dokonywana przez operatora | TAK |  |
| 14 | Ocena obrazów dokonywana automatycznie przez program komputerowy | TAK |  |
| 15 | Możliwość obserwacji obrazów na ekranie monitora | TAK |  |
| 16 | Wbudowany system kontroli jakości – możliwość graficznego przedstawiania wyników i ich statystyczna ocena | TAK |  |
| 17 | Wewnętrzna baza danych pacjentów min 10 000 wyników | TAK |  |
| 18 | Możliwość podłączenia do LIS – komunikacja dwukierunkowa | TAK |  |
| 19 | Bezpłatne przeglądy serwisowe aparatu raz w roku | TAK |  |
| 20 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 21 | Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego MARCEL | TAK |  |
| 22 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 23 | Jeżeli czas usunięcia awarii przekracza 24 godziny możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 24 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK |  |
| 25 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla wszystkich odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 26 | Instrukcja w języku polskim w formie pisemnej | TAK |  |
| 27 | Bezpłatne szkolenie personelu u Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | System podtrzymania zasilania UPS | TAK |  |
| 29 | Deklaracja CE na analizator, odczynniki i materiały zużywalne | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące odczynników i analizatora zstępczego  – czytnika pasków do analizy moczu.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do odczytu testów paskowych dla minimum 10-ciu podstawowych parametrów fizykochemicznych moczu | TAK |  |
| 2 | Wydajność analizatora min 200 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 3 | Możliwość automatycznego określania barwy próbki | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK |  |
| 5 | Paski testowe min 10-cio parametrowe: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, azotyny, leukocyty, erytrocyty (krew) | TAK |  |
| 6 | Analiza za pomocą pasków, które zawierają czynnik eliminujący wpływ kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | TAK |  |
| 7 | Minimalne stężenie białka oznaczanego na paskach < lub = 30 mg/dl | TAK |  |
| 8 | Wielkość opakowania max 150 pasków | TAK |  |
| 9 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 10 | Możliwość wydruku wyników w wybranych jednostkach | TAK |  |
| 11 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika na odpady | TAK |  |
| 12 | Aparat z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 13 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 14 | Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego MARCEL | TAK |  |
| 15 | Bezpłatne przeglądy serwisowe analizatora raz w roku | TAK |  |
| 16 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 17 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 18 | Jeżeli czas usunięcia awarii przekracza 24 godziny możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy ( czas transportu wraz z wykonaniem analizy max do 2 godzin) | TAK |  |
| 19 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK |  |
| 20 | Rok produkcji analizatora – min 2014 | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie pisemnej | TAK |  |
| 22 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla wszystkich odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 23 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 24 | System podtrzymania zasilania UPS | TAK |  |
| 25 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2c

Parametry wymagalne dotyczące wirówki laboratoryjnej.

| Lp. | Parametry wirówki laboratoryjnej - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirowanie preparatów z szybkością do 15 000 obr/ min (24.400xg) | Tak, Podać |  |
| 2 | Wirnik horyzontalny o pojemności 4x200 ml z wkładkami na 28 probówek o wymiarach 16x100 mm oraz 12x75 mm | Tak, Podać |  |
| 3 | Duży, czytelny wyświetlacz zadanych i aktualnych parametrów pracy | Tak, Podać |  |
| 4 | Programy wirowania definiowane przez użytkownika | Tak, Podać |  |
| 5 | Indukcyjny silnik bezszczotkowy | Tak |  |
| 6 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wirówki w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | Tak |  |
| 7 | Czas przestoju z powodu awarii max 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia | Tak |  |
| 8 | W przypadku awarii, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego Wykonawca dostarcza wirówkę zastępczą na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | Trzykrotna wymiana tego samego elementu w czasie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany wirówki na nową | Tak |  |
| 10 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/ awarie |  |  |
| 11 | Po zakończeniu umowy wirówka przechodzi na własność Zamawiającego | Tak, Podać |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2d

Parametry oceniane.

| Lp. | Parametry oceniane dotyczące analizatorów | TAK/NIE | Tak - 5 p-tów, Nie - 0 p-tów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość doładowywania pasków w trakcie pracy (dla analizatora głównego) |  |  |
| 2 | Ilościowe oznaczenie w osadzie moczu więcej niż12 parametrów |  |  |
| 3 | Możliwość wprowadzania przez użytkownika pow. 27 dodatkowych kategorii w analizie osadu moczu |  |  |
| 4 | System bez wirowania moczu wewnątrz analizatora |  |  |

Nie wypełnienie  tabeli  2a, 2b, 2c, 2d parametrów wymagalnych i ocenianyh lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Uwaga!

Wykonawca:

- dostarcza po podpisaniu umowy w formie pisemnej karty charakterystyki dla odczynników szkodliwych i niebezpiecznych do ZDLiM

- dostarcza „ Atlas osadu moczu w chorobach nerek i dróg moczowych” pod red B. Solnicy wraz z pierwszą dostawą odczynników

- przeprowadzi bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego na temat: Pochodzenie i znaczenie wybranych elementów osadu moczu ze szczególnym uwzględnieniem

komórek atypowych – wykładowca Marta Kowal, Tarnów

- Wykonawca dostarcza stabilny stół z szafką na odczynniki przeznaczony do prawidłowego funkcjonowania analizatorów na koszt własny.

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów wymagalnych i ocenianych.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów oraz oceny powtarzalności i poprawności metod w ilości umożliwiającej wykonanie min 40 oznaczeń fizykochemicznych i osadów moczu oraz materiały kontrolne na dwóch poziomach w ilości umożliwiającej wykonanie min 20 oznaczeń dla każdego poziomu dla obydwu aparatów.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną