Pakiet nr 2 - Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia dotycząca pakietu nr 2 - Meble zabiegowe/medyczne

| Szafki stojące zamykane z blatem 60 cm – dotyczy kompletu 1a), 1c), 2a), 2c), 4a), 4c), 6a) i 6c) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Szafki wiszące zamykane 60 cm – dotyczy kompletu 1b), 1d), 2b), 2d), 4b), 4d), 6b) i 6d) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. |

| Szafki stojące zamykane z blatem 50 cm – dotyczy kompletu 7a) i 7c) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Szafki wiszące zamykane 50 cm – dotyczy kompletu 7b) i 7d) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej. |

| Biurko lekarskie – dotyczy kompletu 1e), 2e) i 4e) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowane, na nóżkach o wysokości min. 150mm z regulacją poziomowania +/-25mm, pod blatem półka na klawiaturę, z lewej strony bezpośrednio pod blatem trzy półki otwarte, z prawej strony jedna półka otwarta, szuflada zamykana na klucz, drzwi szuflady z uchwytem metalowym, zawiasy w systemie cliptop lub równoważne, dwie przelotki na instalację komputera. |

| Fotel do biurka lekarskiego dotyczy kompletu 1f), 2f) i 4f) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Fotel obrotowy z podłokietnikami i płynną regulacją wysokości siedziska, konstrukcja fotela metalowa z elementami z tworzywa sztucznego, bieżnie kółek wykonane z niebrudzącego materiału, tapicerka umożliwiająca mycie i dezynfekcję, odporna na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, regulowane oparcie z zabezpieczeniem przed uderzeniem w plecy. |

| Szafa ze stali nierdzewnej zamykana – dotyczy kompletu 3a) i 5a) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Szafa z podwójnymi pełnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo, wewnątrz szafki 4 półki, nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Blat roboczy ze stali kwasoodpornej ułożony na szafkach ze stali nierdzewnej zamykanych – dotyczy kompletu 3b) i 5b) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Szafa z podwójnymi pełnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo, wewnątrz szafki 1 półka, nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Kozetka lekarska – dotyczy kompletu 1g), 2g) i 4g) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Kozetka z ramą wykonaną z profili stalowych o wymiarach min. 40x20 mm i nogami wykonanymi z profili stalowych o wymiarach min. 30x30. Rama kozetki malowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Wymiary kozetki: 1950/650/680 mm (długość/szerokość/wysokość)+/-50 mm. | TAK |  |
| 3 | Leże kozetki składające się z dwóch sekcji. Sekcja głowy o długości 500+/-50 mm, sekcja tułowia 1450 +/- 50 mm. | TAK |  |
| 4 | Materac wykonany z wysokiej jakości materiału umożliwiającego czyszczenie i dezynfekcję o grubości 50 mm. | TAK |  |
| 5 | Materac tapicerowany bezszwowo z zaokrąglonymi brzegami. | TAK |  |
| 6 | Unoszenie sekcji głowy do +40 stopni. | TAK |  |
| 7 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 220 kg. | TAK |  |
| 8 | Nogi kozetki wyposażone w śruby umożliwiające wypoziomowanie kozetki. | TAK |  |
| 9 | Kozetka wyposażona w uchwyt na rolkę papierową. | TAK |  |
| 10 | Wybór kolorystyki wózka z palety minimum 20 kolorów. | TAK |  |

| Fotel do pobierania krwi – dotyczy kompletu 1h), 2h) i 4h) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo. Krzesło z oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie. | TAK |  |
| 2 | Wymiary: (wysokość/szerokość/długość): 480/460/400 mm (+/- 30 mm). | TAK |  |
| 3 | Podparcie pod rękę poliuretanowe z regulacją wysokości 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyboru koloru siedziska z palety min. 6 kolorów. | TAK |  |

| Stolik operacyjny Mayo – dotyczy kompletu 5c) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w 3 pojedyncze koła o średnicy min. 80 mm, wszystkie z blokadą. | TAK |  |
| 3 | Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni z możliwością blokady obrotu. | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego w zakresie: 960-1330 mm. | TAK |  |
| 5 | Wymienny – zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni. | TAK |  |
| 6 | Wymiary całkowite: 800x500x960-1330 mm (długość x szerokość x wysokość). | TAK |  |

| Stolik instrumentalny – dotyczy kompletu 5d) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w koła o średnicy 100 mm. | TAK |  |
| 3 | Blat z pogłębieniem, regulowany ręcznie przy pomocy korby w zakresie: 820-1200 mm. | TAK |  |
| 4 | Wymiary całkowite: 1100x600x820-1200 mm (długość x szerokość x wysokość). | TAK |  |