Pakiet  10  ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA SZTUK 3								  						                  zał. 2

Producent:………………………………………………………………………

Model:……………………………………………………………………………

Rok produkcji 2018/2019:………………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Parametr oferowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Min przepływ powietrza 20 l/min Min podciśnienie 80kPa (+0%/-10%) Zakres regulacji (0÷80)kPa Pojemność butli 1l lub 2l Klasa izolacji elektrycznej II Pobór mocy do 80VA Zasilanie napięciem zmiennym 230V/50Hz Wymiary max 450x300x350mm Masa max 6,5kg | TAK |  |
| 2 | Wyposażeni: Dreny łączące z silikonu – 2 kpl Pojemnik zbiorczy wielokrotnego użytku – pojemność 2 l Pokrywa pojemnika zbiorczego z zaworem pływakowym i uszczelką Włącznik nożny | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. | 24 m-ce- 0 pkt 36 m-cy- 20 pk 48 m-cy – 40 pkt |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim Karta gwarancyjna w języku polskim z adresem punktu serwisowego Paszport techniczny | TAK |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej