FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 2 (II) automat zewnętrznego masażu serca - 1 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup jednego fabrycznie nowego automatu zewnętrznego masażu serca  wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator dwufazowy, przenośny. Waga do 3,5 kg. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne z baterii. Bateria: pojemność minimum 290 defibrylacji. Czas gotowości – 4 lata. | Tak |  |
| 3 | Tryb pracy automatyczny. | Tak |  |
| 4 | Zmienny poziom energii 105-360J. | Tak |  |
| 5 | Seria 3 wyładowań zgodna z aktualnymi wymogami AHA/ERC. | Tak |  |
| 6 | 5 protokołów energii. | Tak |  |
| 7 | Intuicyjna, szybka i prosta obsługa (brak przycisków). | Tak |  |
| 8 | Instrukcje głosowe, wyświetlacz tekstowy w języku polskim . | Tak |  |
| 9 | Wskaźnik stanu baterii, wskaźnik serwisu, wskaźnik elektrod. | Tak |  |
| 10 | Czas ładowania maksymalnie 10s. | Tak |  |
| 11 | Detekcja stymulatora rytmu serca. | Tak |  |
| 12 | Wbudowana automatyczna funkcja synchronizacji. | Tak |  |
| 13 | Elektrody samoprzylepne, niespolaryzowane, jednorazowe i elektrody stałe. | Tak |  |
| 14 | Opcja pediatryczna. | Tak |  |
| 15 | Żywotność elektrod co najmniej 2 lata. | Tak |  |
| 16 | Programowalny do ustawiania własnego profilu. | Tak |  |
| 17 | Pamięć pozwalająca na rejestracje minimum 60min. zapisu parametrów EKG wraz ze zdarzeniami | Tak |  |
| 18 | Interfejs z komputerem PC za pomocą złącza szeregowego | Tak |  |
| 19 | Autotest dzienny, tygodniowy i miesięczny. | Tak |  |
| 20 | Czytelny wskaźnik stanu baterii. | Tak |  |
| 21 | Okres gwarancji na defibrylator min. 48 miesięcy, w tym okres gwarancji na baterię min. 48 miesięcy | Tak Tak |  |
| 22 | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 23 | Zestaw zawiera: defibrylator, bateria, para elektrod, krótki przewodnik startowy, instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej min. 2 szt., płyta CD zawierająca instrukcje obsługi w języku polskim, instruktażowy film video w języku polskim, oprogramowanie. | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  48 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt na defibrylator, przy czym co najmniej 48 miesięczny na baterię defibrylatora.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).