FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/2/2011 – pakiet nr 5-  zestaw do ogrzewania pacjenta , szt. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  jednego fabrycznie nowego zestawu do ogrzewania pacjenta wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do ogrzewania (konwekcyjnego) - pacjenta wraz z kompletem kocy dla dorosłych i dzieci ( do każdego urządzenia) pokrywających pełne ciało (poza głową) i kompletem kocy dla dorosłych (do każdego urządzenia) pokrywających dolną część ciała, górna część ciał , połowę górnej części ciała , tors oraz koc z dostępem operacyjnym | Tak, podać |  |
| 2. | Zasilanie- 220V 50Hz +/- 10% | Tak, podać |  |
| 3 | Ochrona obudowy przed zachlapaniem | Tak, podać |  |
| 4 | metoda ogrzewania-ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka okrywającego pacjenta | Tak, podać |  |
| 5 | zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza-36-44 ° C; możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia; Dokładność ogrzewania-min. 1 °C | Tak, podać |  |
| 6 | System zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta | Tak, podać |  |
| 7 | wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza | Tak |  |
| 8 | potwierdzenie producenta o niepalności koców | Tak, podać |  |
| 9 | długość rury doprowadzającej powietrze- min. 2 metry przy swobodnie rozłożonej rurze. | Tak, podać |  |
| 10 | Wbudowany filtr powietrza | Tak |  |
| 11. | Statyw | Tak |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, PODAĆ |  |
| 13 | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)