| LP | Parametry wymagane Napędy ortopedyczne 1 kpl | Wymóg | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw napędów ortopedycznych akumulatorowych – wymagany rok produkcji min. 2010, fabrycznie nowy | Tak/podać |  |
| 2 | Producent | Tak/podać |  |
| 3 | Napędy współpracujące z akumulatorami sterylnymi (możliwość sterylizacji) i niesterylnymi | Tak |  |
| 4 | Silniki bezszczotkowe nie wymagające konserwacji i smarowania | Tak |  |
| 5 | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek, adapterów i ostrzy bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 6 | Metalowa obudowa napędow w postaci rękojeści pistoletowej ze stopow metali nierdzewnych | Tak |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem i przeciążeniem | Tak |  |
| 8 | Akumulatory montowane o dołu rękojeści | Tak |  |
| 9 | Wiertarka akumulatorowa z funkcją oscylacji i trybem rozwiercania – 2szt. | Tak |  |
| 10 | Przełącznik wyboru między trybem wiertarskim a wolnoobrotowym, przełącznik zmiany kierunku obrotów | Tak |  |
| 11 | Kaniulacja wzdłuż napędu 4mm | Tak |  |
| 12 | Obroty wiercenia w zakresie min. 0-1200 obr/min, moment obrotowy min. 3.8Nm | Tak |  |
| 13 | Obroty dla trybu frezowania min. 0 – 270obr/min, moment obrotowy min. 16,7Nm | Tak |  |
| 14 | Nasadka do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm – 2szt. | Tak |  |
| 15 | Nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm – 2szt. | Tak |  |
| 16 | Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm bez kluczyka – 2szt,Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm z kluczykiem – 2szt | Tak |  |
| 17 | Nasadka wiertarska typu Hudson – 2szt | Tak |  |
| 18 | Nasadka wiertarska typu Huson/Modified Trinkle -2szt | Tak |  |
| 19 | Nasadka wiertarska typu Synthes duży (sześciokątna) – 2szt | Tak |  |
| 20 | Możliwość blokowania przycisków włączania | Tak |  |
| 21 | Rękojeść piła oscylacyjna – 2szt | Tak |  |
| 22 | Dwa tryby pracy, zakres oscylacji min 0-12000 oscylacji/min | Tak |  |
| 23 | Maksymalne wychylenie kątowe ostrza – 5 stopni. | Tak |  |
| 24 | Możliwość regulacji ustawienia ostrza w różnych płaszczyznach – min. 8 pozycji w zakresie 0-360 stopni. | Tak |  |
| 25 | Ładowarka na min. 4 akumulatory z funkcją prezentacji stopnia naładowania, liczby cykli ładowania oraz pojemności ładowanego akumulatora w odniesieniu do nowego akumulatora. Możliwość ładowania akumulatorów do innych napędów tego samego producenta – 1szt. | Tak |  |
| 26 | Zestaw: akumulator, pojemnik sterylny, osłona sterylna do zakładania akumulatora – 4 szt. | Tak |  |
| 27 | Akumulator – napięcie 9,6V, maksymalny czas ładowania max 60 min. – 4szt. | Tak |  |
| 28 | Możliwość blokowania przycisku włączania | Tak |  |
| 29 | Kaseta sterylizacyjna na zestaw napędów(mieszcząca min 3 rękojeści oraz wszytskie nasadki) – 2szt. | Tak |  |
| 30 | Ostrze do piły oscylacyjnej jednorazowe do wyboru z katalogu – 30 szt. | Tak |  |
| 31 | Dostawa, montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 33 | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak |  |