Załącznik nr 9  – Kosztorys  ofertowy – EZ/215/104/2011

| Zakres prac | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wykonanie szczegółowych oględzin sufitów we wszystkich pomieszczeniach w ramach poszczególnych pakietów celem wyselekcjonowania miejsc odspojenia tynków na sufitach w obecności pracownika Szpitala; po dokonaniu oględzin wszystkich pomieszczeń w ramach danego pakietu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pomieszczeń lub ich części, w których konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających sufity przed odspojeniem tynków. Wykaz winien zawierać zestawienie wszystkich pomieszczeń w ramach danego pakietu. Każde pomieszczenie powinno mieć status: „wymiana tynku sufitowego w całości” lub „brak konieczności uzupełnienia tynków sufitu”. Skuteczne zabezpieczenie wykładzin, okien, drzwi oraz innych elementów pomieszczeń mogących ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu, Odbicie odspojonych tynków na sufitach w miejscach wskazanych w wyniku przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ Wywóz i utylizacja gruzu i innych pozostałości budowlanych lub złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; Wykonanie gruntowania podłoża (gruntem z domieszką piaskową zapewniającym skuteczną przyczepność do podłoża biorąc pod uwagę technologię wykonywania stropów) oraz wykonanie okładzin sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na kleju wzmacnianych kołkami rozporowymi z maksymalnie dużym kołnierzem dociskowym oraz szpachlowanie i dwukrotne malowanie całego pomieszczenia; Do odnowienia powłok malarskich w pomieszczeniach, w których występują lamperie olejne (2 m wysokości) należy zastosować emalię alkidową do wnętrz matową z jednokrotnym szpachlowaniem. Do odnowienia powłok malarskich w pomieszczeniach specjalistycznych Oddziału np. pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować farbę emulsyjną o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie o wysokim stopniu zmywalności; W pozostałych powierzchniach pomieszczeń należy zastosować farbę emulsyjną – matową. | m² | 1320 |  |  |
| Dwukrotne malowanie ścian remontowanego pomieszczenia wraz z jednokrotnym szpachlowaniem i uzupełnieniem ubytków | m² | 5280 |  |  |
| Jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego (z Kuchenką Oddziałową) wraz z uzupełnieniem ubytków oraz uzupełnienie ubytków w istniejącej stolarce wraz z jej malowaniem farbami jak w SIWZ. | Szt. | 1 Oddział |  |  |
| Dostawa i montaż kompletnej oprawy świetlówkowej 2x36 (ze świetlówką i starterem) wraz z demontażem istniejących opraw oraz ich wywozem i utylizacją | szt. | 250 |  |  |
| Dostawa i montaż kompletnej oprawy świetlówkowej 4x36 (ze świetlówką i starterem) wraz z demontażem istniejących opraw oraz ich wywozem i utylizacją | szt. | 60 |  |  |
| Dostawa i montaż kompletnej oprawy świetlówkowej - oświetlenie awaryjne 2x36 (ze świetlówką i starterem) wraz z demontażem istniejących opraw oraz ich wywozem i utylizacją | szt. | 40 |  |  |
| Dostawa i montaż kompletnej oprawy świetlówkowej – oświetlenie awaryjne 4x36 (ze świetlówką i starterem) wraz z demontażem istniejących opraw oraz ich wywozem i utylizacją | szt. | 30 |  |  |
| Dostawa i montaż kompletnej oprawy typ plafoniera wraz z demontażem istniejących opraw oraz ich wywozem i utylizacją | szt. | 20 |  |  |
| Dostawa i montaż przewodów oświetleniowych YDYp 3x1,5 mm² | mb | 400 |  |  |
| Dostawa i montaż puszki podtynkowej | szt. | 50 |  |  |
| Dostawa i montaż puszki nadtynkowej | szt. | 50 |  |  |
| Dostawa i montaż wyłącznika jednoklawiszowego | szt. | 30 |  |  |
| Dostawa i montaż wyłącznika dwuklawiszowego | szt. | 30 |  |  |
| Dostawa i montaż wyłącznika schodowego | szt. | 10 |  |  |
| Rura instalacyjna peszlowa z pilotem o średnicy 16 mm wraz z ułożeniem zakończone z jednej strony puszką nadtynkową małą, a z drugiej strony wyjściem pod sufitem na korytarzu (dot. DSO i SAP) | mb | 200 |  |  |
| Rura instalacyjna peszlowa z pilotem o średnicy 22 mm wraz z ułożeniem zakończone z jednej strony puszką nadtynkową małą, a z drugiej strony wyjściem pod sufitem na korytarzu (dot. DSO i SAP) | mb | 200 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

W przypadku braku wyceny poszczególnych składników zamówienia rozliczenie powykonawcze użytego sprzętu oraz materiałów ogólnobudowlanych winny być sporządzone wg cen średnich, podanych przez Sekocenbud, za I kwartał 2011  dla województwa podkarpackiego.

Do obliczenia ceny w kosztorysie ofertowym przy robotach budowlanych zostały zastosowane następujące nośniki cenotwórcze:

| Stawka roboczogodziny |  | zł/godzinę |
| --- | --- | --- |
| Wskaźniki kosztów ogólnych (od R + S) |  | % |
| Wskaźniki kosztów zakupu (od M) |  | % |
| Wskaźniki zysku (od R+S+Ko) |  | % |

Oświadczam(y), że w/w nośniki cenotwórcze pozostaną niezmienne do końca realizacji robót oraz będą miały zastosowanie przy rozliczeniu ewentualnych robót zamiennych, uzupełniających i dodatkowych.