Załącznik nr 2.1

PAKIET nr I – Wózki bemarowe

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH zakup: 15 fabrycznie nowych wózków bemarowych wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi sprzętu.

Dane podstawowe:

| 1 | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model,typ |  |
| 4 | Rok produkcji nie starszy niż 2011 |  |
| 5 | Znak CE (deklaracja zgodności/certyfikat) |  |
| 6 | Dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |
| 7 | Wymagane jest potwierdzenie od producenta, że oferowany produkt spełnia wszystkie poniższe parametry techniczne. |  |

| Nazwa urządzenia | Wymagania techniczne | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek bemarowy | Wykonanie ze stali nierdzewnej. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Główny zbiornik wykonany w technologii tłoczenia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 4 x 1/1 GN, h=200mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiorniki niezależnie ogrzewane. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddzielny wyłącznik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indywidualny regulator temperatury dla każdej komory. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie każdej komory ogranicznikiem temperatury zapobiegającym przegrzaniu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary maksymalne: 1595 x 610 x 850 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie: ~230V 50 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc znamionowa: 2,8 kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 150 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wózek bemarowy | Wykonanie ze stali nierdzewnej. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Główny zbiornik wykonany w technologii tłoczenia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 2 x 1/1 GN, h=200mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbiorniki niezależnie ogrzewane. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddzielny wyłącznik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indywidualny regulator temperatury dla każdej komory. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie każdej komory ogranicznikiem temperatury zapobiegającym przegrzaniu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary maksymalne: 930 x 690 x 950 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie: ~230V 50 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc znamionowa: 1,4 kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 150 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Załącznik nr 2.2

PAKIET nr II – Sprzęt gastronomiczny

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CENOWY

| Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał gretingowy (ociekacz) Opis produktu: Regał ze stali nierdzewnej, przewidziane do eksploatacji w zmywalni naczyń w obiekcie kuchni głównej jako ociekacz do naczyń kuchennych. Dane techniczne: - wymiary: szerokość: 70 – 80 cm, długość: 140 cm, wysokość: 200 cm. - wykonanie ze stali nierdzewnej, - odległość między półkami: 50 cm, - 4 półki gretingowe z możliwością regulacji położenia,\ - stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie w zakresie -15 do +15 mm, - stelaż z kształtowników szlifowanych o przekroju kwadratu 30x30mm zapewniający sztywność oraz wytrzymałość na obciążenia pionowe i boczne. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Regał gretingowy (ociekacz) Opis produktu: Regał ze stali nierdzewnej, przewidziane do eksploatacji w zmywalni wózków bemarowych w obiekcie kuchni głównej jako ociekacz do pojemników GN i pokryw na pojemniki GN. Dane techniczne: - wymiary: szerokość: 70 – 80 cm, długość: 120 cm, wysokość: 160 cm. - wykonanie ze stali nierdzewnej, - odległość między półkami: 50 cm, - 3 półki gretingowe z możliwością regulacji położenia, - stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie w zakresie -15 do +15 mm, - stelaż z kształtowników szlifowanych o przekroju kwadratu 30x30mm zapewniający sztywność oraz wytrzymałość na obciążenia pionowe i boczne, - z obrzeżem ochronnym zabezpieczającym pojemniki i pokrywy GN przed spadnięciem. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termos stalowy Opis produktu: wykonany ze stali nierdzewnej, podwójne ścianki izolowane specjalną pianką, podwójna pokrywa izolowana pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie, posiada ergonomiczne uchwyty transportowe, 6 zatrzasków trzymających pokrywę, podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi, umożliwia stawianie termosów jeden na drugim, wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie. Dane techniczne: - wymiary: 340 x 270 mm, - pojemność: 15 litrów. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik GN premium z chowanymi uchwytami 1/1 (26 litrów 200 mm). | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik GN premium z chowanymi uchwytami 1/3 (7,3 litra 200 mm). | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik GN premium z chowanymi uchwytami 2/3 (18 litrów 200 mm). | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pokrywa do pojemnika z wycięciem na uchwyty GN 1/1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pokrywa do pojemnika z wycięciem na uchwyty GN 1/3 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pokrywa do pojemnika z wycięciem na uchwyty GN 2/3 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |