Załącznik nr 6.

Zakres prac, które winny być objęte nadzorem inwestorskim dla „Zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną   w kontekście budowy Bloku operacyjnego”.

Nadzór inwestorski obejmuje w całości prace określone w dokumentacji projektowej a w szczególności:

- Wykonanie zasilania gwarantowanego, bezprzerwowego dla pomieszczeń zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów dla następujących odbiorców:

- Sala zabiegowa Oddziału Okulistyki

- Sala Pooperacyjna Oddziału Okulistyki – ZG2

- Sala Pooperacyjna Oddziału Urazowo – Ortopedycznego ZG1

- Sala zabiegowa Oddziału Urazowo – Ortopedycznego – ZG0

- Sala Pooperacyjna Oddziału Pulmonologicznego – ZG10

- Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

- Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Sala Pooperacyjna Oddziału Chirurgicznego – odcinek septyczny– ZG3

- Sala Pooperacyjna Oddziału Chirurgicznego – odcinek aseptyczny – ZG4

- Sala Porodowa Oddziału Ginekologicznego – ZG6

- Sala Pooperacyjna Oddziału Ginekologicznego – ZG5

- Sala Pooperacyjna Oddziału Położniczego – ZG7

- Pododdział Intensywnej Terapii Noworodków Oddziału Noworodkowego

- Sala Pooperacyjna Oddziału Urologicznego – ZG8

- Sterylizacja gazowa

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

- Sala Pooperacyjna Oddziału Laryngologii – ZG9

- Sala Operacyjna Oddziału Laryngologii

- Wykonanie układów IT wraz z kontrolą stanu izolacji dla niżej wymienionych sal chorych.

- Sala zabiegowa Oddziału Okulistyki

- Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

- Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Pododdział Intensywnej Terapii Noworodków Oddziału Noworodkowego

- Sala Operacyjna Oddziału Laryngologii

- Zamontowanie układu zasilaczy UPS i akumulatorów w budynku A oraz dostosowanie pomieszczenia, w którym zamontowane zostaną UPS-y i akumulatory do wymaganych przepisów dla tego typu pomieszczeń.

- Wykonanie szybu instalacyjnego w budynku A.

- Wykonanie rozdzielni UPS z aparaturą łączeniową i kontrolno –pomiarową.

- Wykonanie oddziałowych rozdzielni n.n. i stacji SO1 GSZ, oraz włączenie agregatów prądotwórczych oraz agregatu kogeneracyjnego do pracy równoległej.

- Wykonanie oddziałowych tablic rozdzielczych n.n. i złączy kablowych wraz z wymianą aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i linii kablowych zasilających.

- Wykonanie linii kablowych dla zasilania nowego bloku operacyjnego oraz włączenie w system zasilania szpitala zainstalowanych agregatów prądotwórczych.

- Wykonanie przebudowy rozdzielni 15 kV wraz z wymianą aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej oraz modernizacja i wykonanie pełnego układu pomiarowo – rozliczeniowego z Zakładem Energetycznym.

- Wykonanie systemu ochrony przeciwporażeniowej we wszystkich oddziałach szpitala.

- Nadzór nad koordynacją prowadzonych robót na ruchu Szpitala,