Pakiet nr 2a – zakup wraz z dostawą wózka reanimacyjnego dla Oddziału Gastroenterologii

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek reanimacyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

1.   Przedmiot zamówienia: Wózek reanimacyjny

Producent:………………………………………………………….

Nazwa i typ:  ……………………………………………………………………….

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY | ODPOWIEDŹ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek reanimacyjny wykonany z polipropylenu odpornego na zadrapania oraz na ciecze. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | 900 x 550 x 1000h mm (+/-20 mm) |  |
|  | Wyposażony w 5 szuflad wykonanych w systemie monolitycznym (dla zachowania odpowiedniego poziomu higieny i czystości brak jakichkolwiek łączeń poszczególnych elementów szuflady, szuflada stanowiącą jedną całość) zamykanych centralnym zamkiem na klucz, umieszczonym na tylnej, wykonanej z blachy nierdzewnej ścianie wózka | TAK |  |
|  | Mobilny umieszczony na czterech stabilnych kołach o średnicy min. 125 mm, min. dwa z blokadą. | TAK, podać |  |
|  | Blat z podniesioną krawędzią z trzech stron zabezpieczający znajdujące się na nim przedmioty przed upadkiem | TAK |  |
|  | Wyprofilowane uchwyty do prowadzenia po obu stronach wózka | TAK |  |
|  | Na boku wózka pionowe listwy do mocowania wyposażenia | TAK |  |
|  | Tylna listwa do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Na tylnej ścianie zamontowany łuk wykonany ze stali kwasoodpornej AISI304 z półką ze stratyfikowanego laminatu (wym. łuku z półką - szer. 730 mm, wys. 750 mm gł. 230 mm [+/- 20 mm]) | TAK, podać wymiary |  |
|  | Na łuku nad półką zamontowany zasobnik z pięcioma uchylnymi, przezroczystym szufladkami, z możliwością umieszczenia etykiety dla lepszej organizacji pracy (wym. Szer. 600, wys. 110, gł. 160) | TAK, podać wymiary |  |
|  | Wyposażenie wózka: kosz na odpady uchwyt na polipropylenowy pojemnik na odpady medyczne płyta do masażu serca uchwyt na butlę tlenową | TAK |  |