Zał. nr 2 do SIWZ

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do kardiotokografii | 1 szt |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametr, warunek, wartość graniczna | Warunek graniczny | Parametry oferowane lub potwierdzenie wartości granicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2012 | TAK |  |
| 2 | Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, certyfikaty | TAK (wymienić i załączyć do oferty) |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej | ≥6,5 cala |  |
| 4 | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | TAK |  |
| 6 | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiarowy US | 50 ÷240 bpm |  |
| 8 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego | ≤1,1 MHz |  |
| 10 | Częstość powtarzania | 3 kHz |  |
| 11 | Wartość natężenia emitowanej fali US | ≤ 3mW/cm 2 |  |
| 12 | Maksymalna zmiana międzyskurczowa dla ultradźwięków | 28 bpm |  |
| 13 | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
| 14 | Monitorowanie tętna matki (MHR) | TAK |  |
| 15 | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o komputerową analizę zapisu KTG | TAK |  |
| 17 | Znacznik dla personelu | TAK |  |
| 18 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK |  |
| 19 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK |  |
| 20 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US, weryfikacja międzykanałowa | TAK |  |
| 21 | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt i przetwornik Cardio 1 szt | TAK |  |
| 22 | Jednakowe gniazda przetworników (głowic), automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | TAK |  |
| 23 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |
| 24 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | IP68 |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie trojaczków | TAK |  |
| 26 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |
| 27 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | TAK |  |
| 28 | Ustawiane zakresy alarmów FHR ustawiane w przedziale: dla bradykardii 60-200 bpm, tachykardii 60-210bpm. Zakresy ustawiane krokiem 10 bpm | TAK |  |
| 29 | Zakresy opóźnień występowania alarmów dla bradykardii, tachykardii i utraty sygnału, zakresy ustawiane krokiem 10 sekundowym | 10÷300 sekund |  |
| 30 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 31 | Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | Tak |  |
| 32 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 33 | Zakres sygnału Toco | Minimum 0÷125 |  |
| 34 | Ustawienie linii podstawowej Toco | 20 jednostek |  |
| 35 | Automatyczna korekcja przesunięcia | TAK |  |
| 36 | Automatyczna korekcja zerowania | TAK |  |
| 37 | Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda LED) | TAK |  |
| 38 | Przetworniki kompatybilne z urządzeniami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | TAK |  |
| 39 | Praca samodzielna lub w systemie nadzoru położniczego | TAK |  |
| 40 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową | TAK |  |
| 41 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie NIBP matki | TAK |  |
| 42 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 43 | Standardowe prędkości przesuwania papieru | 1,2 i 3 [cm/min] |  |
| 44 | Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) | 20 mm/sek |  |
| 45 | Szerokość papieru 150 mm, użyteczna szerokość wydruku 128 mm | TAK |  |
| 46 | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki, ekranowa klawiatura w układzie Qwerty | TAK |  |
| 47 | Wprowadzanie notatek tekstowych | TAK |  |
| 48 | Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki MRN – numer identyfikacyjny pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku | TAK |  |
| 49 | Rozdzielczość wydruku | 8 punktów/mm, 200 dpi |  |
| 50 | Alarm końca papieru | TAK |  |
| 51 | Kompaktowa obudowa | TAK |  |
| 52 | Do wyboru różne rodzaje mocowań: Na wózku z blokadą kół Na ścianie Na łóżku | TAK |  |
| 53 | Oprogramowanie w języku polski, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i na nośnikach cyfrowych (np. CD ROM) | TAK |  |
| 54 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego i uruchomienie urządzenia | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć oryginalne foldery producenta potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów technicznych podanych powyżej.

Oferent gwarantuje, że urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku, kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………., dnia ……………………….                                           					………………………………………………