Chłodziarki farmaceutyczne – witryna chłodnicza do przechowywania leków (określonych przez producenta leku w temperaturze pokojowej 15-25 stopni C)

- płynna regulacja temperatury, temperatura wewnętrzna od +1 stopni C do 20 stopni C,

- wentylator wyrównujący temperaturę wewnętrzną,

- stabilność temperatury +/-  max 2 stopnie C;

- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury;

- otwór walidacyjny do zewnętrznego monitoringu;

- automatyczne oszranianie i odparowanie kondensatu;,

- oświetlenie wnętrza z włącznikiem

- poziom hałasu 43 db,

- drzwi samozamykające się wyposażone standardzie uszczelkę wciskaną, w standardzie prawe,

- zamek drzwi na klucz,

- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi;

- oświetlenie wnętrza komory;

- alarm wizualny i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury;

- niezawodna praca witryn w temperaturze otoczenia od +16 do +32°C oraz przy wilgotności względnej 50% - 70%,

- gwarancja 24 miesiące.

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 520-600 x 600-700 x 1730-2020 mm,

co najmniej 4 półki.

Zasilanie 230V, 50 Hz

Zużycie energii max 2,4 kWh/24h.

Ilość sztuk 20.