Załącznik nr 06

Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach zadania:

„Remont pomieszczenia odwiedzin i wypisu noworodków w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, holu pomiędzy częścią ginekologiczną a położniczą, remont części korytarza (śluzy) oraz WC”

A. Remont pomieszczenia odwiedzin i wypisu noworodków

- Roboty budowlane

- Demontaż istniejącej posadzki z płytek wraz z cokołami i montaż wykładziny podłogowej PCV, rulonowej, zgrzewalnej, homogenicznej, atestowanej na wylewce samopoziomującej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył wzornik z kolorami do wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru 1 szt. lub 2 szt. kolorów z przedstawionych  przez Wykonawcę (baza + cokół lub wzór). Spaw w kolorze wykładziny. Zamawiający wymaga akrylowania wykładziny po zakończeniu prac.

- Wykonanie na ścianach i suficie gładzi gipsowych z zagruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi, autosterylnymi, z nanocząsteczek srebra, powłoka satyna. Sufit w kolorze białym, ściany w kolorze wskazanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć istniejącą lamperię.

- Wymiana 2 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (jedne drzwi „80” lewe, drugie drzwi „100” lewe).  Zamawiający wymaga montażu ościeżnicy metalowej na mur, drzwi pełnych wewnątrz-lokalowych płytowych w kolorze drewna (Wykonawca przedstawi wzornik kolorów oklein do wyboru Zamawiającemu),  3 zawiasy srebrne,  klamki chromowane po obu stronach drzwi, zamek z kompletem kluczy.

- Wykonawca zbije istniejący i wykona w to miejsce nowy fartuch przyumywalkowy z płytek ściennych z kamieni sztucznych, gatunek I, na zaprawie klejowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do wyboru przez Zamawiającego przynajmniej 5 propozycji okładzin ściennych (preferowana tonacja jasna). Kolor fugi do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zamontować szczelne drzwiczki rewizyjne do szachtu pionu sanitarnego wykonane z blachy chromoniklowej

- Demontaż istniejących narożników oraz montaż nowych narożników systemowych SO50 produkcji CS Polska lub materiał równoważny oraz  montaż taśm ochronnych ścian TP produkcji CS Polska lub materiał równoważny.

- Wykonawca zdemontuje istniejąca maskownicę dylatacji oraz zakupi i zamontuje nowe listwy ścienne nawierzchniowe do szczelin dylatacyjnych, systemowe.

- Zakup i montaż  rolet mocowanych do ramy okiennej w kasecie, w zabudowie białej z materiałem podgumowanym do wszystkich kwater okna w pomieszczeniu. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze koloru ścian. Wykonawca zamontuje rolety zarówno w oknie zewnętrznym jak i w oknie oddzielającym pokój wypisowy noworodków od pokoju łóżkowego noworodków.

- Demontaż istniejącego parapetu oraz montaż nowego z wewnętrznego ze sztucznych kamieni marmurowych (konglomerat), grubość 3 cm.

- Roboty sanitarne

- Wymiana istniejącej umywalki na nową,  nablatową, o kształcie prostokątnym wraz z syfonem chromowanym oraz baterią stojącą, chromowaną, uchylną, uruchomianą łokciowo. Wykonawca przerobi fragment instalacji wody ciepłej oraz zimnej pod potrzeby montażu baterii stojącej.

- Roboty elektryczne

- Demontaż istniejącej plafoniery, gniazd elektrycznych i włączników światła oraz zakup i montaż nowych. Gniazda elektryczne należy wykonać podtynkowo i opisać. Wykonawca dostarczy również źródła światła. Po zakończeniu prac Wykonawca wykona pomiary instalacji elektrycznej.

B. Remont korytarza (śluzy)

- Roboty budowlane

- Wykonanie na ścianach gładzi gipsowych z zagruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem. Do wysokości 2 m od posadzki wykonanie lamperii farbą olejną, od 2 m do sufitu podwieszanego malowanie farbą emulsyjną zmywalną. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym.  Przed przystąpieniem do prac należy usunąć istniejącą lamperię.

- Wykonanie zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych nieczynnych drzwi.

- Wykonawca zbije istniejący i wykona w to miejsce nowy fartuch przyumywalkowy z płytek ściennych z kamieni sztucznych, gatunek I, na zaprawie klejowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do wyboru przez Zamawiającego przynajmniej 5 propozycji okładzin ściennych (preferowana tonacja jasna). Kolor fugi do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Demontaż istniejących narożników oraz listew odbojowych drewnianych oraz montaż nowych narożników systemowych SO50 produkcji CS Polska lub materiał równoważny oraz  montaż poręczy np. HR6C produkcji CS Polska lub materiał równoważny oraz montaż odbojnic np. SC R64 produkcji CS Polska lub materiał równoważny. Wysokość montażu oraz kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca zdemontuje istniejąca maskownicę dylatacji oraz zakupi i zamontuje nowe listwy ścienne nawierzchniowe do szczelin dylatacyjnych, systemowe.

- Roboty sanitarne

  - Wymiana istniejącej umywalki na nową,  wiszącą, o kształcie prostokątnym wraz z syfonem chromowanym oraz baterią stojącą, chromowaną, uchylną,  uruchomianą łokciowo. Wykonawca przerobi fragment instalacji wody ciepłej oraz zimnej pod potrzeby montażu baterii stojącej.

- Roboty elektryczne

1. Demontaż istniejącej plafoniery, gniazd elektrycznych, włączników światła, opraw oświetleniowych oraz zakup i montaż nowych. Gniazda elektryczne należy wykonać podtynkowo i opisać. Wykonawca dostarczy również źródła światła. Po zakończeniu prac Wykonawca wykona pomiary instalacji elektrycznej.

C. Remont hallu pomiędzy częścią  położniczą a częścią  ginekologiczną

I. Roboty budowlane

- Demontaż istniejącej skrzynki hydrantowej oraz montaż nowej, wbudowanej w ścianę wraz z osprzętowieniem (m.in. wąż półsztywny, Ø 25, długość węża 30 m, zakończony prądownicą,  zawór, gaśnica proszkowa 6 kg).

- Demontaż istniejących narożników oraz listew odbojowych drewnianych oraz montaż nowych narożników systemowych SO50 produkcji CS Polska lub materiał równoważny oraz  montaż odbojoporęczy np. HRB4C produkcji CS Polska lub materiał równoważny. Wykonawca zamontuje narożniki oraz odbojoporęcze na słupie oraz wszystkich ścianach hallu za wyjątkiem ścian sąsiadujących z pomieszczeniem A357 oraz A356 oraz słupa od strony tych pomieszczeń. Wysokość montażu oraz kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonanie na ścianach gładzi gipsowych z zagruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem. Do wysokości 2 m od posadzki wykonanie lamperii farbą olejną, od 2 m do sufitu podwieszanego malowanie farbą emulsyjną zmywalną. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym.  Przed przystąpieniem do prac należy usunąć istniejącą lamperię.

- Demontaż drzwi do pomieszczeń A356, A357, A358, A317, A318a oraz ościeżnic za wyjątkiem ościeży do drzwi pomieszczenia A356. Ościeżnice do pomieszczenia A356 należy odnowić.  Należy zmniejszyć światło drzwi do pomieszczenia A318a do wymiaru 100cm oraz zamurować oraz wykończyć powstałe po obu stronach drzwi ściany. Wykonawca zamontuje ościeżnice metalowe, fabrycznie wykończone, wyposażone w zawiasy wraz z drzwiami pełnymi, fabrycznie wykończonymi, w kolorze białym z szyldem, klamką, zamkiem na wkładkę oraz kompletem kluczy do wszystkich ww. pomieszczeń.

- Roboty elektryczne

1. Demontaż istniejących gniazd elektrycznych, włączników światła, opraw oświetleniowych (dotyczy oświetlenia głównego oraz ewakuacyjnego) oraz zakup i montaż nowych. Gniazda elektryczne należy wykonać podtynkowo i opisać. Wykonawca dostarczy również źródła światła. Po zakończeniu prac Wykonawca wykona pomiary instalacji elektrycznej.

D. Remont pomieszczenia WC

I. Roboty budowlane

1. Demontaż ścian działowych, okładzin ściennych, posadzkowych, skucie nierówności betonu posadzek i ścian

2. Demontaż ościeżnic drzwiowych, metalowych, fabrycznie wykończonych wraz z drzwiami, poszerzenie otworów drzwiowych do 90 cm w świetle ościeżnic. Osadzenie ościeżnic drzwiowych „90” wyposażonych w zawiasy wraz z drzwiami łazienkowymi z klamką chromowa po obu stronach drzwi, zamkiem łazienkowym, szyldem. Drzwi pełne, w kolorze białym.

3. Wykonanie posadzek cementowych, wyrównujących,

4. Wykonanie posadzki z płytek  podłogowych gres 30x30, antypoślizgowych;

5. Wykonanie okładzin ściennych płytkami z kamieni sztucznych 20x25, gatunek I, na zaprawie klejowej, do wysokości 2 m od posadzki. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do wyboru przez Zamawiającego przynajmniej 5 propozycji dwukolorowych kompozycji okładzin ściennych (preferowana tonacja jasna oraz ta sama kolekcja płytek danego producenta) wraz z dopasowaną kolorystycznie posadzką.

6. Na pozostałych ścianach oraz sufitach wykonać gładzie gipsowe z zagruntowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbami zmywalnymi emulsyjnymi w kolorze białym spełniającymi wymogi norm dotyczących pomieszczeń higieniczno – sanitarnych   w obiektach służby zdrowia.

7. Wykonawca zdemontuje stare drzwiczki rewizyjne do szachtu pionu sanitarnego oraz zakupi i zamontuje nowe szczelne drzwiczki, wykonane ze stali nierdzewnej.

8. Wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyt dla osób niepełnosprawnych łazienkowe, przyścienny, prosty, atestowany, ze stali nierdzewnej lub chromowej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

II. Roboty sanitarne

1. Demontaż osprzętu w WC;

2. Wykonanie  instalacji wod-kan lokalnej  do podłączenia WC, umywalki z syfonem wraz z baterią stojącą uchylną;

3. Wykonawca zakupi i zamontuje biały montaż  z armaturą tj:

a) wymiana istniejącej umywalki na nową,  wiszącą, o kształcie prostokątnym wraz z syfonem chromowanym oraz baterią stojącą, chromowaną, uchylną. Wykonawca przerobi fragment instalacji wody ciepłej oraz zimnej pod potrzeby montażu baterii stojącej.

b) WC kompakt

4. Wykonawca przedstawi co najmniej 3 propozycje białego montażu i osprzętu, o których mowa w punkcie 3 do wyboru przez Zamawiającego.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca winien przedstawić protokół z próby szczelności instalacji.

III. Roboty elektryczne

1. Demontaż osprzętu elektrycznego

2. Zakup i montaż nowego osprzętu tj: gniazd 230V, włączników oświetlenia oraz opraw oświetleniowych wraz z źródłami światła (2 szt. opraw oświetleniowych – plafonier łazienkowych z czego jedna sztuka nad umywalką). Obwód gniazda 230V należy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym w rozdzielni oddziałowej;

3.  Wykonanie instalacji pod wentylator kanałowy wraz z zakupem i montażem wentylatora kanałowego.

4. Po zakończeniu prac przedstawić protokół z sprawdzenia i pomiarów instalacji elektrycznej.

E. Uwagi ogólne:

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zdemontowane listwy odbojowe oraz narożniki.

- Wykonawca wykona wszelkich napraw uszkodzeń ścian, posadzek, sufitów powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych.