Załącznik nr 2.1 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do operacji witrektomii 25G Basic

| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Dokument dopuszczający do obrotu i stos. (określić i podać)/strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu: kaniula 25G szt.2 obłożenie na stolik 140x140 szt.1 obłożenie na ekran 40x55 szt.1 obłożenie pacjenta 140x160 szt.1 kaniule z zaworami 25G szt.1 pęsetka krokodylek 25G szt. 1 soft tip 25G szt.1 kaseta do witrektomii 25G szt.1 gazik na oko szt.1 ocznik plastikowy szt.1 patyczek 15cm szt.1 kaniula 20G szt.1 kaniula do hydrodysekcji 27G szt.1 podłokietniki szt.2 pojemnik plastikowy 60ml szt.1 fartuch XL szt.1 igła 20/25 szt.1 gaziki 5x5 szt.1 plaster 2,5x13cm szt.1 strzykawka 20ml szt.2 strzykawka 3ml szt.1 strzykawka 5ml szt.3 ręcznik papierowy szt.1 ocznik szt.5 sączki szt.3 igła fletowa szt.1 | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………dnia …………..									………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2.2 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do operacji witrektomii 25G ILM

| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Dokument dopuszczający do obrotu i stos. (określić i podać)/strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu: kaniula 25G szt.2 obłożenie na stolik 140x140 szt.1 obłożenie na ekran 40x55 szt.1 obłożenie pacjenta 140x160 szt.1 kaniule z zaworami 25G szt.1 pęsetka 25G ILM szt. 1 soft tip 25G szt.1 kaseta do witrektomii 25G szt.1 gazik na oko szt.1 ocznik plastikowy szt.1 patyczek 15cm szt.1 kaniula 20G szt.1 kaniula do hydrodysekcji 27G szt.1 podłokietniki szt.2 pojemnik plastikowy 60ml szt.1 fartuch XL szt.1 igła 20/25 szt.1 gaziki 5x5 szt.1 plaster 2,5x13cm szt.1 strzykawka 20ml szt.2 strzykawka 3ml szt.1 strzykawka 5ml szt.3 ręcznik papierowy szt.1 ocznik szt.5 sączki szt.3 igła fletowa szt.1 | szt. | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………dnia …………..									………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2.3 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do operacji witrektomii 25G z narzędziami

| Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość na 36 m-cy | Cena j. netto | Stawka VAT % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent | Dokument dopuszczający do obrotu i stos. (określić i podać)/strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu: kaniula 25G szt.2 obłożenie na stolik 140x140 szt.1 obłożenie na ekran 40x55 szt.1 obłożenie pacjenta 140x160 szt.1 kaniule z zaworami 25G szt.1 pęsetka 25G ILM szt. 1 soft tip 25G szt.1 kaseta do witrektomii 25G szt.1 gazik na oko szt.1 ocznik plastikowy szt.1 patyczek 15cm szt.1 kaniula 20G szt.1 kaniula do hydrodysekcji 27G szt.1 podłokietniki szt.2 pojemnik plastikowy 60ml szt.1 fartuch XL szt.1 igła 20/25 szt.1 gaziki 5x5 szt.1 plaster 2,5x13cm szt.1 strzykawka 20ml szt.2 strzykawka 3ml szt.1 strzykawka 5ml szt.3 ręcznik papierowy szt.1 ocznik szt.5 sączki szt.3 nożyczki 25G szt.1 końcówka do lasera 25G szt.1 zestaw do podawania oleju szt.1 oświetlacz żyrandolowy szt. 1 igła fletowa 25G szt.1 pęsetka 25G krokodylek | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

………………dnia …………..									………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2.4 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Dzierżawa aparatu do witrektomii

| Czynsz dzierżawny za aparat | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji Konfiguracja aparatu: Konsola aparatu 1 szt. Przewód sprężonego powietrza 1 szt. Pilot zdalnego sterowania 1 szt. Przełącznik nożny 1 szt. Głowica do fakoemulsyfikacji 2 szt. Pęseta diatermiczna stalowa prosta 2 szt. Przewód do diatermii silikonowy 2 szt. Kluczyk do odkręcania tipów 2 szt. Konsola lasera 1 szt. Filtr do mikroskopu kompatybilny z mikroskopem Zeiss lub Moeller Wedel 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Parametry wymagalne dotyczące aparatu.

| Lp. | Parametry /Funkcje | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WITREKTOMIA |  |  |
| 1 | Pneumatyczny napęd noża | TAK |  |
| 2 | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 3 | Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) | Min. 100-4500 |  |
| 4 | Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego | TAK |  |
| 5 | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | Min. 0-650 |  |
| 6 | Możliwość pracy z nożem 20, 23 i 25 Ga | TAK |  |
| 7 | Możliwość automatycznej kompensacji śródoperacyjnych zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego | TAK |  |
|  | POMPA ASPIRACYJNA |  |  |
| 8 | Rodzaj pompy roboczej | Venturi |  |
| 9 | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga | TAK |  |
|  | OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY |  |  |
| 10 | Ksenonowe źródło światła | TAK |  |
| 11 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK |  |
| 12 | Min. 2 porty | TAK |  |
| 13 | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK |  |
| 14 | Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego | TAK |  |
|  | MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI |  |  |
| 15 | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) | 34-42 |  |
| 16 | Głowica fako z możliwością niezależnej pracy tradycyjnych ultradźwięków (o kierunku przód tył) i pracy ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy) | TAK |  |
| 17 | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę | TAK |  |
| 18 | Typy końcówek | Podać, opisać |  |
| 19 | Możliwość regulacji przepływu | TAK |  |
|  | FAKOFRAGMENTACJA |  |  |
| 20 | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK |  |
|  | LASER |  |  |
| 21 | Zewnętrzny moduł lasera 532 nm z możliwością sterowania z panelu konsoli aparatu do witrektomii | TAK |  |
| 22 | Zakres mocy lasera min. 30-2000 mW | TAK |  |
| 23 | POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |
| 24 | Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi np. mikronożyczek | TAK |  |
| 25 | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu | TAK |  |
| 26 | Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną | TAK |  |
| 27 | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK |  |
| 28 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK |  |
| 29 | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 30 | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) mmHg | 0-120 |  |
| 31 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 32 | Reflux – możliwość liniowej kontroli | TAK |  |
| 33 | Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) | TAK |  |
| 34 | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali | TAK |  |
| 35 | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK |  |
| 36 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 5 operatorów | TAK |  |
| 37 | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK |  |
| 38 | Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| 39 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | TAK |  |
| 40 | Podać rok produkcji konsoli aparatu do witrektomii | podać |  |
| 41 | Podać rok produkcji konsoli lasera | podać |  |
| 42 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 43 | Wykonawca dostosuje podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji gazów medycznych w Sali operacyjnej okulistycznej w budynku Bloku Operacyjnego oraz w Sali operacyjnej na Oddziale Okulistycznym w budynku „A”. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w obu w/w lokalizacjach. | TAK |  |
| 44 | Dostarczenie sprężarki do celów medycznych kompatybilnej z oferowanym urządzeniem oraz z istniejącą instalacją gazów medycznych zarówno w sali operacyjnej -Blok Operacyjny, jak i sali operacyjnej- Oddział Okulistyczny | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną