Załącznik nr 2

Pakiet nr I

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Stół operacyjny okulistyczny 1 sztuka

Cena za pakiet nr 1 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem,. Siedziskiem i oparciem | TAK |  |
| 2 | Podgłówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta | TAK |  |
| 3 | Regulacja wzdłużna pacjenta z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta | TAK |  |
| 4 | Możliwość elektrycznej regulacji stołu góra-dół w zakresie 640-870 mm, | TAK |  |
| 5 | Możliwość osiągnięcia pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga -30/+10° | TAK |  |
| 6 | Regulacja pilotem nożnym ruchu stołu góra-dół i ruchu zagłówka, | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapamiętania pięciu pozycji stołu oraz powrotu pozycji wyjściowej | TAK |  |
| 9 | Zakres ruchu podparcia pleców 80°, podparcia nóg 82° | TAK |  |
| 10 | Stół na podstawie jezdnej z elektroniczną blokadą kół sterowaną z pilota i za pomocą przycisków wbudowanych w oparcie stołu oraz podparcie nóg. | TAK |  |
| 11 | Całkowita długość stołu od 1910 do 2000mm | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Szerokość leżą stołu 650 mmm | TAK |  |
| 13 | Bezszwowe, wodoodporne i antybakteryjne obicie stołu, | TAK |  |
| 14 | Podstawa chromowo-niklowa | TAK |  |
| 15 | Przycisk awaryjnego odłączania zasilania wbudowany w podstawę stołu. | TAK |  |
| 16 | Zasilanie bateryjne ze wskaźnikiem poziomu naładowania baterii w pilocie | TAK |  |
| 17 | Nośność równa lub większa od 250 kg | TAK |  |
| 18 | Waga 140-160 kg | TAK PODAĆ |  |
| 19 | 2x podłokietnik | TAK |  |
| 20 | Instrument do podtrzymywania obłożenia z otworami do podania tlenu. | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 					  ..............................................................                                                                                                                                               										  	     (podpis osoby uprawnionej do 									  						 reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr II

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Cena za stolik instrumentalny typu Mayo wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w koła o średnicy 125 mm | TAK |  |
| 3 | Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni, regulowany hydraulicznie w zakresie 960-1250 mm | TAK |  |
| 4 | Wymiary całkowite: 800 mmx 500 mmx 960-1250 (długość, szerokość, wysokość) | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

- Cena za stolik do narzędzi chirurgicznych – sztuk 1:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z rurek stalowych pokryty powłoką niklo-chromową | TAK |  |
| 2 | Dwie tace wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Na kółkach jezdnych umożliwiających łatwe i ciche przemieszczenie stolika w dowolne miejsce | TAK |  |
| 4 | Wymiary: wysokość wys. 800 mm, szer. 555 mm, dł. 860 mm. | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 					  ..............................................................                                                                                                                                               										  	     (podpis osoby uprawnionej do 									  						 reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr III

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

przedmiot zamówienia:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 3 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nożyczki chirurgiczne delikatne odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce tępe dł. ostrza 25 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | nożyczki mikrochirurgiczne odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce tępe dł. ostrza 10 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | nożyczki mikrochirurgiczne typ vannas delikatne odgięte dł. 85 mm 3 3/8'' końce ostre dł. ostrza 6 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pinceta mikrochirurgiczna anatomiczna dł. 95 mm 3 3/4" odgięta końce z odsadzeniem tępe | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | igłotrzymacz mikrochirurgiczny dł. 110 mm 4 3/8'' szczęki odgięte bez nacięć | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr IV

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 4 wynosi: brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa mikropęsetka do kapsuloreksji końcówka kompatybilna do cięcia 1,8mm; ergonomiczna rękojeść, długość końcówki 13mm, wykonana z tytanu. | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr V

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 5 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki okulistyczne, delikatne, zakrzywione Długość całkowita 105mm Długość ostrzy 26mm Typ Bonn | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozwórka okulistyczna rozkręcana Typ KERSHNER Długość drucianej części podpowiekowej :15mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szpatułka zakrzywiona pod kątem 45° na dł 12,5mm Długość całkowita108mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Imadło do rogówki typu BARRAQUER zakrzywione bez zamka. Szczęki o szerokości 0,45mm Średnica złożonej rękojeści 8,0mm. Długość całkowita 120 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta mikrochirurgiczna tęczówkowa typu BONN prosta 1x2 zęby Długość całkowita 71mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Manipulator SINSKEY Zakrzywiony pod kątem 45 stopni. Długość całkowita 103mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Metalowy kontener do sterylizacji narzędzi z dwoma tackami na narzędzia w środku Wymiary: szerokość 310mm, długość 189mm, wysokość 70 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pinceta do wszczepu długość całkowita: 105/110 mm; szczęki: 15.5 mm długości, 140° zakrzywienia; końcówka: szerokość: 0.6 mm; 0.3 mm grubość; szerokość rozwarcia: 4.5 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nożyczki OSHER IOL, zagięte, Tępe końce, długość cięcia 8 mm, długość ostrzy 9,5 mm, długość całkowita narzędzie 94 mm. | 1 | Szkut |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr VI

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 6 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotator/Manipulator soczewkowy do zabiegu fakoemulsyfikacji. Typ Bechert, końcówka w kształcie litery Y. Długość końcówki od czubka do zagięcia 7 mm. Długość całkowita 124 mm. Stal nierdzewna. | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łopatka/Spatula typu Koch do rotacji i łamania jądra soczewki podczas zabiegu fakoemulsyfikacji. Długość całkowita 117 mm. Stal nierdzewna. | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr VII

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 7 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta typu Barraquer do fiksacji twardówki, 12- zębowa | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikronożyczki do torebki ,typ Wiorst odgięte,tępe ostrze długości 13mm | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Manipulator Stop$Czop odgięty dł.120mm z końcówką zagiętą na zewnątrz 1,5mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr VIII

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Fotel asystencki 2 sztuki

Cena za pakiet nr 8 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa tworzywowa z chromową obręczą lub wykonana z profili stalowych, chromowana | TAK |  |
| 2 | Wysokość siedziska regulowana sprężyną gazową z blokadą | TAK |  |
| 3 | Wysokość oparcia pleców regulowana ręcznie | TAK |  |
| 4 | Siedzisko i oparcie pleców obrotowe. | TAK |  |
| 5 | Bezszwowa tapicerka | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości siedziska: podstawa tworzywowa 480 do 620 mm | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości siedziska: podstawa tworzywowa: 510 do 670 mm | TAK |  |
| 8 | Szerokość siedziska: 380 mm | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji wysokości opacia pleców: 295 mm | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)