PAKIET 1                                                                                                                                                               załącznik 2

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Wielofunkcyjne łóżko rehabilitacyjne elektryczne – 28 sztuk

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości | TAK |  |
| 2 | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża | TAK |  |
| 3 | Szerokość całkowita maksymalnie 940 mm (+/- 10 mm) | TAK (podać) |  |
| 4 | Długość całkowita: 2180 mm (+/- 30 mm) | TAK (podać) |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 370 do 820 mm (+/-20 mm) | TAK (podać) |  |
| 6 | Zasilanie elektryczne 220-240 V | TAK |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome | TAK |  |
| 8 | Leże wypełnione płytami HPL odporne na działanie wysokiej temperatury , środków dezynfekujących oraz działanie UV | TAK |  |
| 9 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | TAK |  |
| 10 | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0- 70° (+/-5) - segment uda 0- 40° (+/-5) - pozycja Trendlelenburga 0-19° (+/- 3 ) - pozycja anty-Trendlenburga 0-19° (+/-3) - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym | TAK (podać) |  |
| 11 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz panelem sterującym chowanym pod leżem. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. | TAK |  |
| 12 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym. | TAK |  |
| 14 | Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania przyciskiem na panelu centralnym. | TAK |  |
| 15 | Łóżko umożliwiające uzyskanie pozycji: -kardiologicznej za pomocą użycia jednego przycisku. | TAK |  |
| 16 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm | TAK |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli. |  |  |
| 18 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego przez minimum 6 godzin | TAK |  |
| 18 | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) umożliwiająca wykorzystanie jako deska reanimacyjna | TAK |  |
| 19 | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości (bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża) Barierki boczne spełniają nową normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 20 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia. | TAK |  |
| 21 | Elastyczne listwy odbojowe chroniące chroniące barierki przed zarysowaniami | TAK |  |
| 23 | Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami | TAK |  |
| 24 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 25 | Bezpieczne obciążenie min. 225 kg. | TAK |  |
| 28 | WYPOSAŻENIE: Uchwyt ręki Wieszak kroplówki Uchwyt na basen Uchwyt na kaczkę Materac przeciwodleżynowy dopasowany do rozmiarów leża. Konstrukcja materaca w postaci wycięć w kształcie „gofra” Brzegi materaca wykonane z gęstszej pianki. Pokrowiec zapinany na zamek wyposażony w listwę chroniącą przed przeciekaniem, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny. Pokrowiec odporny na przenikanie krwi , cząstek wirusowych i krwi. Pianka: Atest higieniczny PZH, Pokrowiec: Atesty higieniczne PZH, Badania tlącego się papierosa i równoważnika płomienia zapalniczki, badanie wodoszczelności, paroprzepuszczalności. | TAK |  |
| 29 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | TAK |  |
| 30 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 31 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak (podać) | Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt. Gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt. Gwarancja 48 miesięcy – 10 pkt. |
| 33 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 34 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 35 | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. | TAK |  |
| 36 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji min. co 12 miesięcy | TAK |  |
| 37 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączania jakichkolwiek podzespołów | TAK |  |

| Lp | Rodzaj towaru | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka rehabilitacyjne | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |