Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą 1 szt. inkubatora transportowego dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków

| Lp | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | podać |  |
|  | Mode/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Kraj produkcji | podać |  |
|  | Rok produkcji | 2017 |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Stanowisko przeznaczone do transportu wewnętrznego noworodka. | TAK |  |
| 1.2 | Wymiary podstawy inkubatora: - szerokość max. 65 cm - długość max 95 cm (bez uchwytów do mocowania respiratora i rączki do ciągnięcia) | TAK |  |
| 1.3 | Stanowisko wyposażone jest następująco: |  |  |
| 1.3.1 | Inkubator przystosowany do transportu wewnętrznego | TAK |  |
| 1.3.2 | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP + kardiomonitor transportowy + urządzenie do bezkontaktowej iluminacji naczyniowej | TAK |  |
| 2. | Inkubator do transportu wewnętrznego |  |  |
| 2.1 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 2.1.1 | UPS zapewniający zasilanie inkubatora przez min 60min | TAK |  |
| 2.1.2 | Czas ładowania max. 4 godziny do 90% pojemnności | TAK |  |
| 2.2 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.3 | Otwierana przednia ścianka kopuły | TAK |  |
| 2.4 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
| 2.5 | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły | TAK 5 sztuk |  |
| 2.7 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych: | TAK |  |
| 2.7.2 | przysłona irysowa | TAK min 1 sztuka |  |
| 2.7.3 | Sposób uwalniania zamka drzwiczek otworów pielęgnacyjnych | TAK Łokciem |  |
| 2.8 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK Min 2 sztuki |  |
| 2.9 | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |
| 2.11 | Sposób regulacji kąta nachylenia materacyka: płynny i cichy | TAK |  |
| 2.11.1 | Pokrętła regulacji kata nachylenia od strony czołowej inkubatora | TAK |  |
| 2.12 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora, z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. | TAK |  |
| 2.13 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą | TAK dwustrumieniowy |  |
| 2.14 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.15 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora | TAK ≤ 44 dB |  |
| 3. | Regulacja nawilżania |  |  |
| 3.1 | układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK |  |
| 3.2 | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) | TAK min. do 85% |  |
| 3.3 | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości | TAK |  |
| 3.5 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 3.6 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do bezpiecznej temperatury | TAK |  |
| 4. | Regulacja temperatury |  |  |
| 4.1 | układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: | TAK 24 – 38°C |  |
| 4.2 | układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: | TAK 35–38,0°C |  |
| 6. | Monitorowanie |  |  |
| 6.1 | układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: | TAK |  |
| 6.1.1 | Pomiar temperatury na skórze noworodka w zakresie: | TAK 31-41°C |  |
| 6.1.2 | Pomiar temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie: | TAK 24-41°C |  |
| 6.1.3 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 6.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy | TAK |  |
| 6.3 | Głowica daje się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub) | TAK |  |
| 7. | Alarmy |  |  |
| 7.1 | alarmy akustyczno-optyczne | TAK |  |
| 7.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |
| 7.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |
| 7.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |
| 7.1.4 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 8 | Świadectwa i certyfikaty |  |  |
| 8.1 | Certyfikat zgodności CE | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie |  |  |
| 11.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | TAK 2 sztuki |  |
| 11.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | TAK 1 sztuka |  |
| 11.4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11.5 | Pokrowce bawełniane na materacyk | TAK 2 sztuki |  |
| 11.6 | Przylepce odblaskowe do mocowania czujnika temperatury | TAK 8 sztuk |  |
| 11.7 | Rogal bawełniany do zapewnienia odpowiedniego ułożenia noworodka. | TAK |  |
| 11.8 | Pokrowiec bawełniany na inkubator z jedną stroną otwartą. | TAK |  |
| 11.9 | Podstawa jezdna na kółkach o Ø min. 150mm z uchwytem do pchania lub ciągnięcia zestawu z uchwytem do dwóch butli gazowych i miejscem do wbudowania UPS. | TAK |  |
| 11.10 | Stojak do mocowania respiratora zintegrowany z podstawą jezdną. | TAK |  |
| 11.11 | Stojak do zamocowania butli gazowej | TAK |  |
| 11.12 | Butle do tlenu i powietrza z reduktorami zamontowane na podstawie inkubatora. Reduktor tlenu z możliwością prowadzenia tlenoterapii | TAK |  |
| 12. | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP | TAK |  |
| 13 | Aparat do tlenoterapii o wysokim przepływie | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat transportowy z możliwością zamontowania na/przy podstawie inkubatora. | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 4. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy | TAK |  |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |
| 6. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK |  |
| 7. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 10 kg | TAK |  |
| 8. | Wymiary maksymalne: 40 x 35 x 30 cm | TAK |  |
| 9. | Pobór mocy - max. 70 W | TAK |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 11. | Współpraca z systemem PDMS/HIS | TAK |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | IPPV | TAK |  |
| 2. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |
| 3. | SIMV, SIPPV | TAK |  |
| 4. | PSV | TAK |  |
| 5. | SIMV + PSV | TAK |  |
| 6. | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |
| 7. | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |
| 8. | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC | TAK |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów 3- 165odd./min. | TAK |  |
| 2. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min | TAK |  |
| 3. | Czas wdechu regulowany od 0,15sek. | TAK |  |
| 4. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |
| 5. | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| 7. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK |  |
| 7.1 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min | TAK |  |
| 8. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |
| 9. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |
| 10. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |
| 12. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” – wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie | TAK |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o zapis Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM i ANGIELSKIM | TAK |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 7 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 8 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |
| 10. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie | TAK |  |
| 11.1 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |
| 12. | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 15. | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |
| 16. | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |
| 17. | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |
| 18. | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |
| 19. | Pomiar FiO2 | TAK |  |
| 20. | Objętość minutowa | TAK |  |
| 21. | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |
| 22. | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |
| 23. | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |
| 2. | Bezdechu | TAK |  |
| 3. | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |
| 4. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |
| 5. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 6. | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |
| 7. | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |
| 8. | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |
| 9. | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym | TAK 10 sztuk |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED min. czterocyfrowy, - waga max. 3 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK 1 sztuka |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK |  |
| 5. | Mocowanie na uchwycie przy podstawie inkubatora/respiratora | TAK |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy | TAK 2 sztuki |  |
| 7. | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK 3 szt. |  |
| 8. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK po 3 z każdego rozmiaru |  |
| 9. | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |
| 10. | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach | TAK 10 szt. różnych rozmiarów |  |
| Kardiomonitor transportowy – 1 szt. |
| 1 | Nazwa | podać |  |
| 2 | Model/typ | podać |  |
| 3 | Producent | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 5 | Kraj produkcji | podać |  |
| 6 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 7 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej, waga kardiomonitora monitorującego EKG/oddech, NBP, Sp)2, z akumulatorem maksymalnie 5,5 kg | Tak |  |
| 8 | Kardiomonitor przystosowany do transportu pacjenta – spełniający następujące normy: - test odporności na upadki zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3; procedura testowa zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 - odporność na wibracje losowe zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3; procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-64 - odporność na wibracje sinusoidalne zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3; procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-6 - test odporności na udrzenia zgodnie z IEC/EN 60068-2-29 - test swobodnego upadku zgodnie z EN1789 (obejmuje również IEC TR 60721-4-7 i klasę 7M3); procedura testowa zgodnie z EN 60068-2-32 - stopień ochrony zapewniany przez obudowę zgodnie z normą IEC/EN 60529 – min. IP 32 | TAK |  |
| 9 | Kardiomonitor przystosowany do transportu pacjenta | Tak |  |
| 10 | Ekran dotykowy, kolorowy LCD TFT o przekątnej w zakresie od 8 do 10”, rozdzielczość min. 800x600 | Tak |  |
| 11 | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
| 12 | Jednoczesna prezentacja co najmniej 3 przebiegów dynamicznych różnych parametrów, w przypadku monitorowania 12 odprowadzeń EKG wyświetlenie zapisu ze wszystkich 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 13 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
| 14 | Dodatkowy zintegrowany zaczep/uchwyt umożliwiający zamocowanie na ramie wózka transportowego, szczycie łóżka, przy podstawie inkubatora | Tak |  |
| 15 | Fabrycznie zaprogramowane profile dla wszystkich grup wiekowych pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli), możliwość definiowania własnych profili | Tak |  |
| 16 | Tryb pracy: - monitorowanie - konfiguracja (możliwość zmiany domyślnych ustawień fabrycznych i zapamiętania nowych) - tryb demo pozwalający na prezenrację zapisów dynamicznych i parametrów liczbowych w celach szkoleniowych bez podłączania pacjenta - tryb gotowości (oczekiwania) umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy | Tak |  |
| 17 | 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z funkcją wyciszenia i zmian granic alarmowych | Tak |  |
| 18 | Funkcja szybkiego, automatycznego nastawienia jednocześnie wszystkich granic alarmowych w odniesieniu do aktualnych wartości parametrów monitorowanych | Tak |  |
| 19 | Pamięć < 200 ostatnich komunikatów alarmowych z dokładnym czasem wystąpienia | Tak |  |
| 20 | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz | Tak |  |
| 21 | Zintegrowanie zasilanie akumulatorowe – czas pracy min. 3h (monitorowanie EKG/oddechu, Sp)2, ciśnienie IBP/temperatura, CO2, pomiar NIBP co 15 minut) | Tak |  |
| 22 | Akumulator litowo-jonowy, wymiana akumulatora niewymagająca ingerencji serwisu | Tak |  |
| 23 | Wyświetlanie w sposób ciągły na ekranie przewidywanego czasu pracy do rozładowania akumulatora | Tak |  |
| 24 | Trendy wszystkich minitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Rozdzielczość ustawiana w zakresie co najmniej od 12 sekund do 5 minut | Tak |  |
| 25 | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez menu w języku polskim z systemem podpowiedzi informacji, komunikatów. | Tak |  |
| 26 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta (imię, nazwisko, nr ID itp.) | Tak |  |
| 27 | Możliwość konfiguracji i zapisania własnego profilu pacjenta oraz sposobu prezentacji danych na ekranie | Tak |  |
| 28 | Dopasowanie zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika w zakresie zmiany kolejności przycisków na pasku menu ekranowego oraz ukrycia niewykorzystywanych pozycji/funkcji | Tak |  |
| 29 | Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę (chłodzenie konwekcyjne – bez wewnętrznych wentylatorów) | Tak |  |
|  | POMIAR EKG |  |  |
| 30 | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie EKG w zależności od zastosowanego kabla EKG | Tak |  |
| 31 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie min. 15-350 bpm, dokładność +/- 1 % | Tak |  |
| 32 | Analiza odcinka ST z zakresem pomiarowym od min. -20 do +20 mm | Tak |  |
| 33 | Graficzna prezentacja zmian w odcinku ST w postaci kołowych wykresów wieloosiowych | Tak |  |
| 34 | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu |  |  |
| 35 | Pomiar odcinka QT w zakresie od min. 200-800 ms – mierzona wartość wyświetlana na ekranie kardiomonitora | Tak |  |
| 36 | Funkcja zliczania PVC (przedwczesnych skurczów komorowych) – mierzona wartość wyświetlana na ekranie kardiomonitora | Tak |  |
| 37 | Wieloodprowadzeniowa analiza zaburzeń rytmu (arytmii), funkcja nauki arytmii, klasyfikacja min. 15 rodzajów zaburzeń rytmu (w tym migotwanie przedsionków | Tak, wymienić |  |
| 38 | Automatyczne zastąpenie odprowadzenia głównego innym w przypadku jego odłączenia | Tak |  |
| 39 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechu (RR) |  |  |
| 40 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów | Tak |  |
| 41 | Funkcja wyboru odprowadzenia do pomiaru oddechu | Tak |  |
| 42 | Zakres pomiaru min. 0-170 rpm, dokładność pomiar +/- 2 rpm | Tak |  |
| 43 | Alarm bezdechu regulowany w zakresie od 10 do 40 sekund | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 |  |  |
| 44 | Zakres pomiarowy min. 0-100% |  |  |
| 45 | Algorytm pomiarowy wykluczający artefakty ruchowe (technologia z certyfikatem: Massimo, Lellcor, FAST lub równoważne) | Tak, podać |  |
| 46 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej plezmograficznej oraz liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji | Tak |  |
| 47 | Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji | Tak |  |
| 48 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 bpm | Tak |  |
| 49 | Opóźnienie alarmu SpO2 zależne od szybkości zmian i wartości o jaką został przekroczony próg alarmowy | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NiBP) |  |  |
| 50 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | Tak |  |
| 51 | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego, zakres pomiarowy min: 10-260 mmHg | Tak |  |
| 52 | Pomiar w trybie ręcznym, automatycznym, sekwencyjnym i pilnym | Tak |  |
| 53 | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie co najmniej od 1 min. do 24h | Tak |  |
| 54 | Możliwość zaprogramowania ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 55 | Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. Stazy) ułatwiająca wykonanie wkłucia | Tak |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia (IBP) |  |  |
| 56 | Prezentacja krzywej dynamicznej cośnienia na ekranie kardiomonitora, pomiar w 1 kanale | Tak |  |
| 57 | Możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego | Tak |  |
| 58 | Możliwość przypisania nazwy pomiaru (np. PAP, ICP, RA, LA) z automatycznym dostosowaniem skali wyświetlanej krzywej | Tak |  |
| 59 | Zakres pomiarowy min: 40-360 mmHg | Tak |  |
|  | Pomiar Temperatury |  |  |
| 60 | Pomiar temperatury w jednym kanale | Tak |  |
| 61 | Zakres pomiarowy min.: 0-45 stopni, dokładność +/- 0,1st. C | Tak |  |
|  | Akcesoria pomiarowe: |  |  |
| 62 | Kabel główny EKG umożliwiający podłączenie 3 zakończeń pacjenta – 1 szt | Tak |  |
| 63 | Jednorazowe elektrody EKG zintegrowane z przewodem, rozmiar dostosowany do noworodków/niemowląt – 60 szt | Tak |  |
| 64 | Wielorazowy czujnik SpO2 dla pacjentów o masie 1-4 kg, długość min. 1,5 m – 1 szt | Tak |  |
| 65 | Kabel przedłużający do wielorazowych czujników SpO2, długość min. 2 m – 1 szt | Tak |  |
| 66 | Wielorazowy mankiet pomiarowy NiBP na ramię o obwodzie 10-15 cm +/- 1 cm – 1 szt | Tak |  |
| 67 | Przewód do podłączenia wielorazowego mankietu pomiarowego NBP z kardiomonitorem, zakończony szybkozłączką – 1 szt | Tak |  |
| 68 | Jednorazowy mankiet pomiarowy NiBP na ramię o obwodzie 3-5 cm +/- 1 cm – 10 szt | Tak |  |
| 69 | Jednorazowy mankiet pomiarowy NiBP na ramię o obwodzie 4-8 cm +/- 1 cm – 10 szt | Tak |  |
| 70 | Jednorazowy mankiet pomiarowy NiBP na ramię o obwodzie 6-10 cm +/- 1 cm – 20 szt | Tak |  |
| 71 | Jednorazowy mankiet pomiarowy NiBP na ramię o obwodzie 7-13 cm +/- 1 cm – 10 szt | Tak |  |
| 72 | Jednorazowy mankiet pomiarowy NiBP na ramię o obwodzie 10-15 cm +/- 1 cm – 10 szt | Tak |  |
| 73 | Przewód do podłączenia jednorazowych mankietów pomiarowych NBP z kardiomonitorem – 1 szt. | Tak |  |
| 74 | Wielorazowa sonda temperatury do pomiaru temperatury powierzchniowej – 1 szt. | Tak |  |
| Warunki gwarancji |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak, podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |

……………………………………..										…………………………………………

Data												podpis osoby uprawnionej +pieczęć