Załącznik 3

- Stolik zabiegowy z nawiewem laminarnym – 1 sztuka

Mobilny system strefy jałowej z tacą na narzędzia. Głębokość strefy: 120cm.

Wydajność [m3/h] 400

Prędkość laminarnego strumienia powietrza [m/s]: 0,4-0,5

Wymiary tacy [cm]: 45x60 (dementowana)

Wysokość ustawienia tacy [cm]: 80-120

Wysokość ustawienia strefy powietrza jałowego, góra [cm]: 130-170

Skuteczność filtracji filtra HEPA>3microm [% MPPS]: 99,995

Laserowy czytnik kodów kreskowych: Klasa 2 (1mW, światło czerwone, 650nm)

Temperatura otoczenia: +10 do +30 stopni C (+50 do +86 stopni F)

Wilgotność względna: od 5% do 80% bez kondensacji

Laserowy wskaźnik strefy jałowej

- Jałowy filtr jednorazowy – 230 sztuk

Kompatybilny z oferowanym mobilnym systemem strefy jałowej