Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 2 szt. chłodziarek na leki

| Chłodziarka na leki |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ/model |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Płynna regulacja temperatury, temperatura wewnętrzna od +17 stopni C do 22 stopni C | TAK |  |
| 2 | Wentylator wyrównujący temperaturę wewnętrzną | TAK |  |
| 3 | Stabilność temperatury +/- max 2 stopnie C | TAK |  |
| 4 | Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | TAK |  |
| 5 | Otwór walidacyjny do zewnętrznego monitoringu | TAK |  |
| 6 | Automatyczne oszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  |
| 7 | Oświetlenie wnętrza z włącznikiem | TAK |  |
| 8 | Poziom hałasu 43 db | TAK |  |
| 9 | Drzwi samozamykające się wyposażone w standardzie w uszczelkę wciskaną, w standardzie prawe | TAK |  |
| 10 | Zamek drzwi na klucz | TAK |  |
| 11 | Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi | TAK |  |
| 12 | Oświetlenie wnętrza komory | TAK |  |
| 13 | Alarm wizualny i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury | TAK |  |
| 14 | Niezawodna praca witryn w temperaturze otoczenia od +16 do +32°C oraz przy wilgotności względnej 50% - 70% | TAK |  |
| 15 | Wymiary (szer. x gł. x wys.) 520-600 x 600-700 x 1730-2020 mm, | TAK |  |
| 16 | Co najmniej 4 półki | TAK |  |
| 17 | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 18 | Zużycie energii max 2,4 kWh/24h | TAK |  |

| Warunki gwarancji |
| --- |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączjąc dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak,podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| Serwis pogwarancyjny |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |